# ÚZEMNÍ PLÁN OBCE

#### BŘEZNÍK

# Textová část

návrh

2007

ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL :

ZASTUPITELSTVO OBCE BŘEZNÍK

Březník 247, 675 74 Březník

POŘIZOVATEL :

MĚSTSKÝ ÚŘAD Náměš’t nad Oslavou,

Odbor výstavby a územního rozvoje,

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

ZPRACOVATEL :

Ing.arch. Ladislav Brožek

J.Faimonové 12, 628 00 Brno, IČO 121  47 168

adresa kanceláře:	Atelier nad viaduktem

Ondráčkova 101, 628 00 Brno

tel/fax 543 245 340, mobil 603 413 153

e-mail: ladislav.brozek@quick.cz

www.atviadukt.cz

ZPRACOVALI:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Ladislav Brožek

DOPRAVA	Ing. René Uxa

Ing. Jiří Matula

VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST,

ZÁSOBENÍ PLYNEM	Ing. Milan Zámečník

OCHRANA PŘÍRODY, ÚSES	Agroprojekt PSO s.r.o., Brno

Ing. David Mikolášek

DIGITÁLNÍ DATA	Zuzana Kučerová

Brno, březen 2007

| Územní plán obce Březník obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části Místní ÚSES – samostatná příloha | 49 21 |
| počet výkresů připojené grafické části celkem |  |
| seznam výkresů | měřítko |
| 1. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ | 1: 10 000 |
| 2. HLAVNÍ VÝKRES | 1: 10 000 |
| URBANISTICKÁ KONCEPCE | 1: 2 880 |
| 2.2. KONCEPCE VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY |
| DOPRAVA VODOVOD KANALIZACE PLYNOVOD ELEKTRICKÁ ENERGIE, SPOJE | 1: 2 880 1: 2 880 1: 2 880 1: 2 880 1: 2 880 |
| 3. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY | 1: 5 000 |
| 4. ETAPIZACE | 1: 2 880 |

Další obsah dokumentace:

| Odůvodnění územního plánu obce Březník obsahuje: |
| --- |
| počet listů textové části | 8 |
| seznam výkresů grafické části | měřítko |
| a. KOORDINAČNÍ VÝKRES | 1: 10 000 |
| b. ŠIRŠÍ VZTAHY |  |
| c. ZÁBOR ZPF A PUPFL | 1: 10 000 |

Obsah:

Úvod

- Územní plán obce Březník – TEXTOVÁ ČÁST

Část (1) Základní koncepce rozvoje území

  - Vymezení zastavěného území

  - Koncepce rozvoje území, ochrany a rozvoje jeho hodnot

  - Urbanistická koncepce - vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

  - Koncepce veřejné infrastruktury a podmínky pro její umisťování

  - Koncepce uspořádání krajiny - vymezení ploch, stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývaní nerostů a další.

  - Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

  - Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

  - Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

Část (2) Doplňující podmínky rozvoje území

  - Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, podmínky pro jeho prověření

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

  - Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č.9

  - Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

  - Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných ploch, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

  - Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

Úvod

O pořízení ÚPO Březník rozhodlo zastupitelstvo obce Březník. Důvodem rozhodnutí byla absence aktuální územně plánovací dokumentace pro území obce, potřebné k cílevědomému a koordinovanému vytváření předpokladů pro výstavbu a udržitelný rozvoj území.

Na svém zasedání dne 22.9.2006 schválilo Zadání pro zpracování Územního plánu obce Březník ve smyslu § 20 odst.1 zák.č.50/1976 Sb. ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon).

Dříve zpracovaná ÚPD a ÚPP:

Název:			Urbanistická studie Březník

Pořizovatel:		OkÚ Třebíč a obec Březník

Zpracovatel:		Ing.arch. Z.Müller, Ing.arch. J.Stříbrný

Doc.Ing. Z.Matějka, DrSc.

Technologie:		klasická

Zahájení projednání:	12.3.1999

### Územní plán obce Březník – textová část

###### (1)  Základní koncepce rozvoje území

- Vymezení zastavěného území

Na základě ustanovení § 58 zák.č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném znění bylo vymezeno zastavěné území na území obce Březník.

Hranice je zobrazena v grafické části územního plánu obce.

- Koncepce rozvoje území

##### Základní koncepce rozvoje území obce

Obec Březník leží ve východní části kraje Vysočina 5,5 km jihovýchodně od města Náměště nad Oslavou v nadmořské výšce 370 m n.m.. Jedná se o venkovské sídlo s funkcí bydlení a základní vybaveností (základní škola, pošta). Je lokálním střediskem v systému osídlení s vlastním autonomním rozvojovým potenciálem. Funkci vyšší územní  jednotky vzhledem k řešenému území zastává Náměšť nad Oslavou.

Zemědělská půda tvoří 51 % rozlohy území obce,  značná část je zalesněna (42,75 %). Ostatní a zastavěné plochy 5,5 %, pouze 0,75 % rozlohy zaujímají plochy vodní.

Mnoho ekonomicky aktivních obyvatel vyjíždí za svým zaměstnáním mimo obec (cca 50%), pracují většinou v odvětví průmyslu a stavebnictví (32 %), dále v obchodu, službách, veřejné správě, školství, zdravotnictví apod. (31 %), v zemědělství a lesnictví (17% - údaje SLDB 2001). Věkový průměr obyvatel 39,5 roku. V obci má sídlo celkem 131 podnikatelských subjektů (ČSÚ 2004).

Vybavení obce technickou infrastrukturou je dobré: obec má vybudovaný veřejný vodovod, je plynofikována. V obci je jednotná kanalizace se zaústěním do vodoteče bez čištění odpadních vod, skupina 13 rodinných domků má vlastní malou ČOV. Elektrizační a telekomunikační sítě jsou vybudovány.

Současná dopravní infrastruktura je stabilizována. Katastrálním územím prochází silnice II/392 Velké Meziříčí – Kralice – Tulešice a III/39212 Náměšť nad Oslavou – Březník. V nejbližším období se předpokládá jejich údržba, odstranění dopravních závad a  lokální zlepšení technických parametrů.

V obci je základní a mateřská škola, pošta, veřejná knihovna, kinosál, prodejna, hospoda. Obec je dobře vybavena plochami pro sport (sokolovna, venkovní hřiště). Vyšší vybavenost a služby jsou dostupné v blízkých Kralicích nad Oslavou (3,5 km), v Náměšti nad Oslavou (5,5 km) nebo Třebíči (25 km).

Mezi nejvýznamnější spolky v obci patří TJ Sokol Březník, působí zde sbor dobrovolných hasičů. Jejich činnost zahrnuje i kulturní a společenské akce. Obec je zřizovatelem tanečního kroužku, který se význačnou měrou podílí na zachování místních tradic a folklóru. V obci dále působí zájmové organizace Myslivecké sdružení Březník - Kuroslepy, a zahrádkáři.

Z místních pamětihodností je nejvýznamnější kostel Nanebevzetí P.Marie, v lesích nad řekou Oslavou na okraji katastrálního území se nachází zřícenina hradu Lamberka (viz přílohy), za vsí směrem na Mohelno se nachází boží muka, zapsaná také ve státním seznamu nemovitých kulturních památek.

Koncepce rozvoje obce považuje kvalitní přírodní prostředí za důležitou hodnotu a předpokládá její zhodnocení při rozvoji kvalitního bydlení a služeb, včetně služeb cestovního ruchu. Výhodná poloha v blízkosti města Náměšť nad Oslavou a v širším území EDU (cca 15 km), která je rozhodujícím zaměstnavatelem v regionu, poskytuje dobré ekonomické zázemí, potenciál v ekonomické oblasti dokládá i vysoký počet ekonomických subjektů, v obci registrovaný. Z hlediska rozvoje jsou perspektivní zejména aktivity v oblasti turistiky, cestovního ruchu a poskytování speciálních služeb (rekreace, regenerace, kultura apod.), které jsou v současnosti nedostatečně rozvinuty.

Ochrana hodnot území

Velkou část území obce lze vyhodnotit jako zónu s vysokou nebo zvýšenou hodnotou z hlediska trendů směřujících k udržitelnosti přírodních, kulturních a civilizačních složek a jako území se stabilní a přírodě blízkou vegetací. Část katastru na severu je součástí krajinné památkové zóny Náměšťsko, rozsáhlé plochy u vodních toků Oslavy a Chvojnice jsou chráněny jako přírodní rezervace a evropsky významná lokalita systému NATURA 2000. Odlesněné plochy intenzivně využívané zemědělské půdy obklopují kompaktní celek současně zastavěného území. Z hlediska ochrany ZPF se jedná o vysoce chráněné půdy převážně II.tř. ochrany. Tento faktor omezuje případný extenzivní stavební rozvoj.

Zastavěné území obce se vyznačuje dobrou urbanistickou strukturou a značnou kulturní a historickou hodnotou. Bytový fond je postupně modernizován. Části zastavěných ploch v centrální části prochází procesem přestavby, postupně jsou prováděny úpravy veřejných prostranství. Vzhledem k vysoké hodnotě okolního přírodního prostředí, bude v budoucnu upřednostňována intenzivní zástavba ploch uvnitř nebo na okraji zastavěného území a rekonstrukce a modernizaci stávajícího bytového fondu před novou výstavbou. Území obce není vhodné pro soustředěnou hromadnou bytovou výstavbu. Na celém katastru území obce jsou nepřípustné veškeré činnosti, negativně ovlivňující přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území. Charakter obce nesmí být i při intenzifikaci zástavby narušen. Jako místo pro bydlení bude obec i v budoucnosti atraktivní zejména pro obyvatele, kteří budou preferovat bydlení v rodinných domcích. Pozornost bude věnována zvýšení kvality technické, zejména síťové infrastruktury (vodovod, kanalizace, místní komunikace, silniční siť).

Budování průmyslu a výroby je vyloučeno z hlediska ochrany přírody, nejsou vhodné ani jiné aktivity vyžadující zvýšenou dopravní obsluhu.

Plochy pro zemědělskou výrobu jsou stabilizovány. Hospodaření na zemědělské půdě na celém území obce se bude orientovat na postupy šetrné k životnímu prostředí (integrovanou produkci a ekologické zemědělství) a provádět agroenviromentální opatření, která jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejích vlastností.

- Urbanistická koncepce

Plošné a prostorové uspořádání

Historická obec Březník byla založena ve tvaru podkovy otevřené k jihovýchodu, v mělké sníženině ze které vytéká potok Luh. Bývala zde tvrz, pravděpodobně na vyvýšenině severovýchodně nad obcí, kde nyní stojí kostel Nanebevzetí P. Marie obklopený hřbitovem. Historická struktura obce je dobře viditelná i dnes.

Páteří dopravního skeletu je silnice II/392 Velké Meziříčí – Kralice – Tulešice, která prochází celým zastavěným územím obce v severojižním směru a silnice III/39212 Náměšť nad Oslavou Březník, procházející jižní částí obce. V nejbližším období je navrženo postupné odstraňování dopravních závad na průtahu silnice II/392 obcí a později realizace severní části obchvatu podél nových ploch pro bydlení.

##### Vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby

Koncepce prostorového rozvoje obce předpokládá budoucí plošné rozšiřování zastavěného území v severovýchodním sektoru. V dalších etapách lze po vyčerpání  této kapacity využít plochy na severovýchodě obce (III. etapa a později i na jihozápadě. Zde se záměr bytové výstavby střetává s výhledovou trasou jižní větve obchvatu obce (silnice II/392 Velké Meziříčí – Kralice – Tulešice). Potřeba této dopravní stavby není z hlediska intenzity dopravy v současnosti aktuální.

Ekonomické aktivity (výroba, podnikání) se budou soustřeďovat zejména v jihovýchodním sektoru obce a budou dopravně obsluhovány pomocí stávajících a vložených místních komunikací tak, aby nebylo obtěžováno bydlení. Stávající plochy výroby jsou považovány za plošně stabilizované, v dlouhodobém časovém horizontu jsou učeny k přestavbě s možným postupným útlumem aktivit zemědělské výroby.

Je třeba klást důraz na zkvalitňování stávajícího bytového fondu a využití plošných rezerv uvnitř zastavěného území. Intenzitu využití stávajícího území (bydlení i výrobní plochy) je žádoucí zvyšovat plošným zahuštěním i zvyšováním podlažnosti objektů v rámci stanovených limitů.

Vybavení veřejnou infrastrukturou je na dobré úrovni a bude v budoucnu zkvalitňováno převážně rekonstrukcí stávajících objektů. Nové plochy jsou navrženy pro rekreaci a sport a pro ČOV.

Systém sídelní zeleně

Zeleň je v zastavěném území obce tvoří více jak polovinu ploch. Jedná se především o plochy zahrad, které jsou součástí každé rodinné usedlosti a jsou také u rodinných domků. K plochám veřejné zeleně patří zelený areál u sportovních hřišť u sokolovny, plocha hřbitova u kostela a doprovodné plochy u komunikací. Na systém sídelní zeleně plynule navazuje zeleň krajinná vybíhající do volné zemědělsky využívané krajiny podél koryt potoků, mezí a roklích vyhloubených vodní erozí. V budoucím období je navrženo zkvalitňování a údržba stávajících ploch sídelní i krajinné zeleně, obnova luk na původních stanovištích. Ve volné krajině jsou navrženy nové travnaté plochy pro zpomalení přítoku přívalových vod a zásakové pruhy. Podél nových ploch bydlení je navržena lemující zeleň k omezení nežádoucího provětrávání lokality a s funkcí estetickou. S ohledem na charakter obce nové celistvé plochy veřejné zeleně (parky) nejsou navrhovány.

- Koncepce veřejné infrastruktury

##### 1. Doprava

1. Přepravní vztahy

Obec Březník dopravně spáduje především k asi 4 km vzdálenému  regionálnímu centru Náměšť nad Oslavou (III/39212) s dalším možným napojením na okresní město Třebíč (I/23), respektive Brno (I/23) nebo D 1 (II/392 a II/399)

Svým významem je v dopravních vztazích naprosto převažující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Nejbližší železniční stanicí je v asi 3 km vzdálených Kralicích na trati č.240 Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod.

2. Silniční síť

Katastrálním územím obce Březník prochází silnice:

II/392		Velké Meziříčí – Kralice – Tulešice

III/39212	Náměšť nad Oslavou - Březník

Celostátní sčítání dopravy bylo v roce  2005 provedeno ve sčítacím místě 6-3996 na silnici II/392. Pro silnici III/ 39212 bylo dopravní zatížení stanoveno odborným odhadem tak, aby bylo možné posoudit hlukovou hladinu v katastru obce (kap.8).

2.1 Výhledové řešení silniční sítě, dopravní závady

Dle vyjádření příslušných správních orgánů nejsou plánovány v nejbližším období výraznější změny již stabilizovaných silnic třídy s výjimkou odstranění existujících  dopravních závad a průběžné úpravě komunikací v třídách,  požadovaných ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic, případně ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Závady na průtahu silnice II/392, po které vede jedna z evakuačních tras z 20 km pásma okolo jaderné elektrárny Dukovany, řeší územní plán v první etapě návrhem směrových úprav v rámci přestavby centra obce a návrhem západního obchvatu obce. Pro intenzity dopravy v příštím období, narůstající postupně v souladu s celkovou dopravní situací v širším území, bude postačující realizace severní větve obchvatu. Navržený koridor jižní větve obchvatu bude použit pro dokončení trasy pravděpodobně ve vzdálenějším výhledu, pokud si to vyžádá nárůst výkonů na této sinici.

Dopravní závady s návrhem řešení:

DZ 1 - Průtah silnice II/392 obcí neodpovídá na několika místech požadovanému typu MO2 9/7,5/50 a to směrově, šířkově, chybí chodník. Podél průtahu jsou překročeny nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru.

Řešení: Provedení stavebních úprav (homogenizace úseku) není řešitelné bez zásahu do okolních pozemků. Je navržena přestavba v centrální části obce, která komplexně technické řeší problémy v tomto místě, ostatní závadná místa budou řešena postupně. Stavební úřad nařídí v případě rekonstrukce objektů posunutí stavební čáry tak, aby bylo možné šířkové poměry u pravit a vybudovat alespoň jednostranný chodník. Komplexní řešení spočívá v realizaci severní větve obchvatu obce.

DZ 2 - Nevyhovující rozhledové poměry na napojení MK- závada se opakuje.

Řešení: Organizační opatření - SDZ (svislé dopravní značení) C2 (stůj, dej přednost v jízdě).

DZ 3 - Nevyhovující sjezdy ze silnic II/392 a III/39212  na přilehlé pozemky  - závada se opakuje.

Řešení: Realizovat technickou úpravu sjezdů.

DZ 4 - Nevyhovující šířkové poměry na MK.

Řešení: Organizační opatření – SDZ.

2.2 Kategorizace silnic

Dle kategorizace silniční sítě dle zásad ČSN 73 6101  "Projektování silnic a dálnic" se předpokládají postupné úpravy silnic mimo zastavěné území v návrhové kategorii S 7,5/60.

V zastavěné části obce byl v souladu s požadavky ČSN 73 6110 „Projektování místních komunikací“ zařazen silniční průtah II/392 a III/39212 obcí Březník ve funkční skupině C (obslužná). Neplnění technických požadavků (šířkových parametrů) je označeno jako DZ1.

Ochranné pásmo u silnic II. a III. třídy včetně průtahů  silnice zastavěným územím činí 15m od osy komunikace.

3. Síť místních komunikací

Většinu dopravní obsluhy v obci je možné realizovat po silnicích II/392 a III/39212.

Do MK funkční skupiny C (typ MO2 9/6,5/30)  je třeba zařadit bývalou silnici III/39212  v centrální části obce, příjezdové MK k objektům zemědělské výroby (vyznačeno v situaci) a dále nově budovaná MK v severovýchodní části obce. V této skupině bude zařazena nová příjezdní komunikace podél potoka ke mlýnu.

Ostatní MK jsou navrženy ve funkční skupině D 1. Část MK v obci je na pomezí mezi D1 a D2 s nezpevněným povrchem a minimální šířkou. V této skupině budou zařazeny i nové MK, sloužící k dopravní obsluze nových obytných objektů.

4. Doprava v klidu

S ohledem na nízkou kapacitu většiny objektů občanské vybavenosti v obci je výpočet dle ČSN 73 6110 (čl.14.1) problematický, parkovací  plochy je nutno navrhovat spíše podle potřeb jednotlivých  objektů . Při použití součinitele vlivu stupně automobilizace (=1) a součinitele redukce počtu stání (= 1) nejsou stanovené počty stání dále upravovány.

Současný a požadovaný stav odstavných a parkovacích ploch:

| objekt | účel.jed./1stání | potřeba | skutečný stav |
| --- | --- | --- | --- |
| OÚ | 25 m2 | 2 | 5 před objektem-vyznačit/upravit *) |
| mateřská škola | 5 dětí | 4 | 5 před objektem-vyznačit/upravit *) |
| obchod Smíšené zboží | 50 m2 | 1 | 0 – na MK |
| Sokolovna (restaurace, sportoviště) | 6-8 míst | 3 (5) | 5 před objektem-vyznačit/upravit |
| obchod Potraviny | 50 m2 | 2 | 0 – na II/392 |
| restaurace Na růžku | 6-8 míst | 5 (20) | 0 – na MK/vyznačit |
| Pošta | 25 m2 | 2 | 2 před objektem-vyznačit |
| kostel | 8 míst | 15 | 9 před objektem-vyznačit/upravit **) |
| hřbitov | 1000 m2 | 2 | 9 před objektem-vyznačit/upravit **) |
| sportovní hřiště | 12 diváci/2 návštěvníci | 7 | vybudovat |
| Březnický mlýn | 4 zaměstnanci | 3 - 5 | 8 v objektu |
| zemědělská výroba | 4 zaměstnanci | 3 - 5 | 10 v objektu |

*) , **) - sdílené odstavné plochy mezi objekty

Uspokojování potřeb dopravy v klidu v obytné zástavbě se  předpokládá především na pozemcích rod. domků (garáže, zahrady). U bytovek jsou vybudovány 4 a 4 řadové garáže.

Při výstavbě nových rodinných domků doporučujeme v podmínkách stavebního povolení požadovat vyřešení odstavování vozidel  v objektu, příp. na pozemku stavebníka. Stejné podmínky je třeba  vyžadovat i při povolování stavebních úprav v oblastech, kde je  odstavování vozidel problematické - především podél průtahu silnice.

5. Veřejná hromadná doprava osob

Svým významem je v dopravních vztazích rozhodující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak  v dopravě nákladní.

5.1. Autobusová doprava:

V zastavěné části  obce (na průtahu II/392) se nachází dvě zastávky HD. Jedna v centrální části – s dvěma zálivy a čekárnou. Její umístění v zatáčce u křižovatky s MK není příliš vhodné - vzhledem k intenzitě dopravy na III/392 i četnosti spojů je toto uspořádání dle ČSN 73 6425 možné. Druhá zastávka je umístěna na severním okraji obce.

Docházkové vzdálenosti (do 500 m chůze) jsou pro většinu obyvatel obce přijatelné.

5.2.Železniční doprava:

Svým významem je v dopravních vztazích rozhodující silniční  doprava jak v osobní individuální a hromadné dopravě, tak v dopravě nákladní. Severním okrajem katastru obce prochází železnice (trať č.240 Brno – Jihlava – Havlíčkův Brod). Nejbližší železniční stanice je v asi 3 km vzdálených Kralicích (spojení po II/392). Ochranné pásmo dráhy činí 60 m od osy krajní koleje (nejméně 30 m od obvodu dráhy).

6. Účelová doprava

Účelové komunikace v katastru slouží především zemědělskému a lesnímu hospodářství a jsou většinou jen lehce zpevněné s nevyhovujícím napojením na silnice (DZ 3). Výjimku tvoří kvalitněji vybudovaná ÚK v severní části katastru (Anina cesta od objektu zemědělské výroby) a druhá od II/39212 na Sedlecký hrad. Na této ÚK je omezena doprava a je po ní vedena cyklistická stezka.

Vhodné je provést úpravu záhumenních cest v obci.

7. Pěší a cyklistická doprava

7.1.Pěší doprava

U MK funkční skupiny C (typ MO2 9/7,5/50 nebo MO2 9/6,5/30) s minimálně jednostranným chodníkem je třeba chodníky doplnit – závada DZ 01.

U MK ve funkční skupině D1 chodníky nejsou, což vzhledem k jejich zařazení jako zklidněné nelze považovat za závadu.

Obcí vede značená turistické cesta (modrá ) z Kralic na Sedlecký Hrad.

7.2. Cyklistická doprava

Intenzity cyklistické dopravy se zvyšují s rozvojem cykloturistiky v tomto regionu. Katastrem obce vede značená cyklotrasa  č.5106 a 5181 (vyznačeno v situaci).

8. Vliv dopravy na životní prostředí

Hladina hluku z dopravy ve venkovním prostoru je stanovena  výpočtem podél průtahu silnic II/392 a III/39212 zastavěnou části obce v průměrné  vzdálenosti 15 m od osy komunikace a výšce 1,5m nad terénem.

Nejvyšší přípustné hladiny hluku z dopravy ve venkovním prostoru  jsou stanoveny ve smyslu Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 ze dne 27. listopadu 2000 ve znění Nařízení vlády .. č. 88/2004 ze dne 21.1.2004. Podle tohoto předpisu  je nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru pro účely územního plánování stanovena v hodnotě L Aeq,T = 50 dB. Po započtení korekcí dle přílohy č. 6, odstavec č.3 je nejvyšší přípustná 24 hodinová dlouhodobá ekvivalentní hladina L dvn rovna 55 dB, noční dlouhodobá ekvivalentní hladina Ln potom 45 dB - vypočtené hodnoty  (57,36  resp. 45,48 dB) pro silnici II/392 nevyhovují těmto požadavkům. I při zlepšení obrusné vrstvy nedochází k potřebnému snížení hlukové hladiny. Pro obě silnice byla  informativně stanovena izofona 50/40 dB pro rok 2005 a ve výhledu roku 2025.

Výpočet hladin hluku je proveden dle novelizované metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy, zpracované Ing. Kozákem, CSc. a RNDr. Liberkem - Praha 1995 a je přílohou této zprávy. Přesnější stanovení hlukové hladiny v obci je nutno ověřit  podrobnějším rozborem a hlukovou studií.

Výpočet hlukové hladiny - viz přílohy

##### 2. Technická infrastruktura

1.  ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

1.1. Současný stav

Obec Březník má od roku 2006 dokončenou výstavbu obecního vodovodu, včetně rekonstrukce vodojemu Březník. Vodovod je napojen na skupinový vodovod Slavětice – Náměšť nad Oslavou odbočkou u vodojemu Kralice. Vodovod obec vložila do VaK - Svazku obcí Třebíč. Provozovatelem vodovodu je VAS a.s. Třebíč.  Páteřní vodovodní řad procházející obcí tvoří zároveň přívodní řad pro sousední obec Kuroslepy kde je větev zakončena. Vodovodní sítí je pokryta celá obec a je na ni také napojeno zemědělské družstvo Luh, které obecní vodovod používá jako záložní zdroj. Mimo provoz je původní zásobovací řad mezi vodojemem Březník a zemědělským družstvem. V případě havárie na skupinovém vodovodu, je možné vodovodní systém napojit zpět na místní zdroj vody.

1.2. Místní zdroje vody, jejich kvalita a ochranná pásma

V dolní části obce mezi domy č. 50 a 53 se nachází zdroj vody ze kterého byla původně zásobována obec a zemědělské družstvo Luh. Zdroj je nyní používán pouze Zemědělským družstvem. Ochranná pásma vodního zdroje nejsou stanovena a vydatnost a kvalita vody ve zdroji je známa pouze zemědělským družstvem.

Na veřejných prostranstvích se nachází čtyři domovní studny s ruční pumpou. Studny jsou obecním úřadem udržovány, kvalita vody ve studních je obecním úřadem 1x ročně sledována a ve všech vyhovuje požadavkům na  pitnou vodu.

Ze studny u hasičské zbrojnice je voda odebírána samostatným rozvodem pro několik okolních rodinných domů.

Z bývalé vodní nádrže na užitkovou vodu zemědělského družstva je voda odebírána obecním úřadem samostatným vodovodem pro závlahu fotbalového hřiště.

1.3. Akumulace vody

Akumulace vody pro Březník, Kuroslepy je dostatečně zajištěna v zemním vodojemu Babí hora ( 650 m3 ) a vodojemu Březník ( 250 m3 ).

Dle ČSN 75 5401 nemá max. doporučený hydrostatický tlak překračovat hodnotu 60 m (0.6 Mpa). V odůvodněných případech může být až 70 m (0,7 Mpa). Min. doporučený hydrostatický tlak má mít v místě napojení vodovodní přípojky hodnotu 15 m (0.15  Mpa) při zástavbě do dvou nadzemních podlaží. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak nejméně 0,2 Mpa (20 m). Při odběru nemá přetlak poklesnout pod 0,05 Mpa (5 m).

- nejvýše položená zástavba v obci				410,0

- nejníže položená zástavba v obci				365,0

S ohledem na konfiguraci zástavby a výšky hladin ve vodojemech, je obec rozdělena na dvě tlaková pásma. Od vodojemu Březník vedou dva samostatné zásobovací řady. Jeden je napojen na vodojem Březník a druhý na přívodní řad z vodojemu Babí hora. V plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje je nepřesně vyznačeno napojení zásobovacího řadu Kralice na vodojem Kralice a nejsou vyznačeny oba zásobovací řady z vodojemu Březník. Obě části vodovodní sítě jsou tedy samostatně napojeny na níže uvedené vodojemy:

- Horní pásmo

| Zemní vodojem Babí hora – zástavba na úrovni 395,0 m n.m. a výše |
| --- |
| Čára min. hydrostatického tlaku | 472,0 m n.m. |
| max. hydrostatický tlak ( 472,0 – 395,0 ) | 78,0 m |
| min. hydrostatický tlak ( 472,0 – 410,0 ) | 62,0 m |

Uvedené výšky hydrostatického tlaku jsou v areálu vodojemu Březník redukovány tak, aby ve spotřebišti horního pásma nebyl překročen tlak 60 m.

- Dolní pásmo

| Zemní vodojem Březník – zástavba mezi úrovněmi 365,0 – 394,0 |
| --- |
| Čára min. hydrostatického tlaku | 420,0 m n.m. |
| max. hydrostatický tlak ( 420,0 – 365,0 ) | 55,0 m |
| min. hydrostatický tlak ( 420,0 – 394,0 ) | 26,0 m |

Zástavba v obci je pokryta dostatečným tlakem ve vodovodní síti i pro případ požáru.

1.4. Doporučení

  - Sledovat občasnou kontrolou místní zdroje vody ( kvalitu a vydatnost ) a jejich použitelnost pro případ havárie na skupinovém vodovodu.

  - Při realizaci nové zástavby na plochách na severním okraji obce je nutné počítat s přeložkou stávajícího vodovodu zemědělského družstva, který je sice mimo provoz ale slouží jako záložní zásobovací řad pro obec a zemědělské družstvo, pro případ havárie na skupinovém vodovodu.

- S ohledem na kapacitu přívodního řadu z vodojemu Babí hora je nutné počítat s tím, že při dalším větším nárůstu odběru v horním tlakovém pásmu, bude nutné instalovat ve vodojemu Březník posilující čerpadlo.

1.5. Ochranné pásmo vodovodu

| ochranné pásmo vodovodu do DN 500 | 1,5 m od vnějšího líce potrubí |
| --- | --- |

Podle zákona č. 274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

2. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE

2.1. Současný stav

V obci je nachází kanalizační síť, která je používána pro odvedení dešťové vody. Kanalizační síť vznikala postupně v průběhu minulých 70-ti let. Kanalizace není řádně zdokumentována a posouzena její kapacita a technický stav. Majitelem a provozovatelem kanalizace je obec. V místech vyústění kanalizačních stok ve spodní části obce je patrné, že do kanalizace jsou napojeny i vody splaškové.

Součástí kanalizační sítě jsou dnes také zatrubněné potoky.

V obci se nacházejí dvě malé čistírny odpadních vod. Jedna slouží pro čištění splaškových vod zaměstnanců březnického mlýna a je provozována společností Březnický mlýn s.r.o. Druhá byla postavena obecním úřadem pro novou skupinu rodinných domů na severním okraji obce, je v majetku obce a dosud je ve zkušebním provozu, protože napojených domácností je zatím málo.

Podle Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Vysočina je uvažováno, že obec Březník bude napojena na společnou ČOV se sousední obcí Kuroslepy. ČOV má být umístěna pod obcí Kuroslepy. Při této koncepci však bude nutné, s ohledem na konfiguraci terénu a délku trasy podél potoka Luh, splaškové vody z Březníka nejdříve přečerpat ke křižovatce cest Kuroslepy-Mohelno a teprve odtud mohou být gravitačně odvedeny podél silnice, v souběhu s plynovodem do Kuroslep. Na nejnižším okraji obce ponecháváme prostorovou rezervu pro umístění čerpací stanice splaškových vod a případně také ČOV Březník.

2.2. Doporučení

- Připravovat výstavbu splaškové kanalizace v obci. Podle PRVK kraje Vysočina se realizace nepředpokládá do roku 2014. U nově realizovaných rodinných domů bude nutné, do doby zřízení splaškové kanalizace a napojení kanalizace na ČOV, zřizovat jímky na vyvážení.  Ve výkresové části jsou schematicky vyznačeny výhledové trasy splaškové kanalizace zvláště v místech, kde trasy musí vést mimo obecní komunikace a kde trasy musí být zařazeny do kategorie veřejně prospěšných staveb.

- Doporučujeme podrobně posoudit možnost společného napojení splaškových vod z obcí Březník, Kuroslepy a Kralice na nově rekonstruovanou ČOV Náměšť nad Oslavou. Trasy výtlaků splaškových vod z uvedených obcí mohou být vedeny v souběhu se stávajícími vodovody.

- Posoudit technický stav stávající kanalizační sítě na základě prohlídky kamerou,  provést posouzení kapacity sítě pro odvádění dešťových vod na základě hydrotechnického výpočtu podle údajů o srážkách daných Hydrometeorologickým ústavem. Přitom je nutné pamatovat na přítok vod z okolních zemědělských pozemků a zajistit jejich neškodný průtok zastavěným územím obce.

- Vyhotovit podrobný pasport (technickou dokumentaci) kanalizace a provádět její údržbu. Čistit a udržovat v řádném technickém stavu potrubí a vstupní šachty. Provést obnovu páteřních stok, které jsou vedeny v souběhu se silnicí II/392 a zajišťují její odvodnění.

- Obnovit zanesené příkopy a propustky.

2.3. Ochranná pásma podle zákona č.274 / 2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích

| ČOV do 100m3/den s otevřenými nádržemi dle ČSN 75 6402 Malé ČOV | 50 m |
| --- | --- |
| kanalizace do DN 500 - od vnějšího líce potrubí | 1,5 m. |

3. VODNÍ TOKY A PLOCHY

3.1. Vodní toky v katastru obce

Katastr obce leží v povodí:

Oslavy 	-  číslo hydrologického povodí (ČHP) 4-16-02-082

-  identifikátor toku - 10100020

Chvojnice 	– číslo hydrologického povodí (ČHP) 4-16-02-084

-  identifikátor toku - 10100312

# Oslava

Oslava je významný vodní tok (VVT), který tvoří západní a jižní hranici katastru obce v km 21,5 – 29,0 vodního toku. Správcem vodního toku je Povodí Moravy s.p., závod Dyje, provoz Náměšť nad Oslavou. Pro vodní tok je zpracováno záplavové území, které bylo stanoveno Krajským úřadem Vysočina, odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství dne 18.6.2001 pod č.j. KUJI 6396/2004 OVLHZ. Hranice záplavového území jsou zakresleny ve výkresové části podle mapy 1:10 000 Záplavového území toku Oslavy, kterou zpracovalo Povodí Moravy v 02/2003. Umisťování jakýchkoliv staveb a zařízení v tomto území, včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu.

Vodní tok je většinou v přirozeném, neupraveném stavu. V blízkosti vodního toku se nachází řada rekreačních chat. Některé z nich jsou v záplavovém území.

# Chvojnice

Chvojnice není významným vodním tokem. Tvoří východní hranici katastru obce je levostranným přítokem Oslavy a prochází v přirozeném stavu regionálním biocentrem Ketkovice. Správcem vodního toku jsou Lesy České republiky.

# Kralický potok

Kralický potok je pravostranným přítokem Chvojnice. Název toku podle evidence vodních toků je pod Kralskýma. Správcem toku jsou Lesy České republiky. Identifikátor toku – 10108517. Tok přitéká od obce Kralice nad Oslavou.

# Luh

Potok pramenní nad obcí. Obcí Březník protéká a je zde zatrubněn. Potok protéká dále níže položenou obcí Kuroslepy a pak tvoří levostranný přítok Oslavy. Správcem toku jsou Lesy České republiky.  Identifikátor toku – 10102707.  Koryto toku je pod místem vyústění zatrubněné části zarostlé vzrostlou vegetací a neumožňuje průchod větších průtoků.

# Sadový potok

Potok tvoří částečně severní hranici katastru. Zvětší části protéká polní tratí, má dva krátké zatrubněné a upravené přítoky. Sadový potok je částečně zatrubněn a neupraven. Ve spodní části protéká lesem a tvoří levostranný přítok Oslavy. Správcem toku i přítoků je zemědělská vodohospodářská správa, Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Třebíč. Identifikátor toku – 10105062, ČHP – 4-16-02-079

# Bezejmenný tok

Potok, pramení na sever od obce, prochází zatrubněn obcí a tvoří pod obcí levostranný přítok Luhu. Správcem toku jsou Lesy České republiky. Identifikátor toku – 10120955.

Ostatní toky

Kromě uvedených toků se na západním okraji obce nachází záchytný příkop pro zachycení přívalových extravilánových vod, který je zaústěn do stávající kanalizace.

3.2. Vodní plochy v katastru obce

V katastru obce se nachází:

# Požární nádrž

Nádrž se nachází v centru obce u silnice do Náměště nad Oslavou a je v majetku obce. Nádrž slouží pro zásobu požární vody, drobný chov ryb a k rekreačním účelům. Nádrž je zásobována samostatným přívodem vody ze studny nad hasičskou zbrojnicí a hladina vody v nádrži koresponduje s úrovní hladiny okolní spodní vody. Odtok z nádrže je kanalizačním potrubím vedeným přes zahrady. Nádrž je udržovaná a v relativně dobrém technickém stavu.

# Nádrž pod obcí

Jedná se o nádrž, která měla pokrývat potřebu vody bývalého JZD. Nádrž je v současné době částečně zanesená a zarostlá vodomilnými rostlinami. Obecní úřad z ní odebírá vodu pro závlahu fotbalového hřiště. Složité majetkové poměry zatím brání obci převzít nádrž do svého majetku.

# Bezejmenný rybník na potoce Hájek

Jedná se o malý rybník, který si v minulosti vybudoval místní myslivecký svaz pro chov ryb a vodního ptactva a také jako retenční nádrž. Bohužel nádrž tuto funkci nikdy neplnila, protože odtok dnem nádrže je větší než přítok do nádrže. Nádrž tedy dnes plní pouze funkci retenční nádrže a chrání tak níže položené Kuroslepy. O údržbu nádrže se stará obecní úřad.

3.3.  Doporučení

- Zachovat stávající funkce nádrží. Ověřit zda způsob hospodaření odpovídá schválenému manipulačnímu řádu a zda je vykonáván technicko-bezpečnostní dozor vodního díla.

- Provést hydraulické posouzení průchodu průtoku Q100 (stoleté vody) obcí na potoku Luh a bezejmenné vodoteče, která do obce přitéká od severu do místa navrhované nové zástavby. Vodoteč je dnes zatrubněna, je nejstarší částí stokové sítě, která pochází z 30-tých let minulého století a je uložena v soukromých pozemcích. V částech, kde je to z prostorových důvodů možné, provést znovu otevření původního koryta potoka, protože dle zkušeností přívalové srážky většinou hned v prvních okamžicích zanesou všechny vpustě a vtoky do zatrubněné části a voda pak nekontrolovaně odtéká po povrchu.

3.4. Ochranná pásma pro umisťování staveb v blízkosti vodních toků, rybníků a jezer

Ochranná pásma nejsou v současné době taxativně v legislativě vymezena. Podle zák. č.254/2001 Sb. O vodách je stanoven pro drobné vodní toky 6 m široký manipulační pruh podél vodního toku, který správci toku mohou po dohodě s vlastníky pozemků užívat. Vodoprávní úřad může na základě požadavku vlastníka vodního díla stanovit ochranná pásma. Vlastníci okolních pozemků mají však nárok na náhradu majetkové újmy.

4. ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Obec byla v nedávné době plynofikována zemním plynem pomocí STL plynovodního rozvodu z lPE. Zdrojem STL plynu je VTL regulační stanice Kralice. Z plynovodní sítě Březníka pokračuje zásobovací řad pro sousední obec Kuroslepy. Kapacita regulační stanice nebyla posuzována.

Ochranné pásmo plynovodů dle § 68 zákona č. 458/2001 Sb.:

- do DN 200				  4 m

- nad DN 500				12 m

- STL v zast. území obce		  1 m

Zřizovat stavby v bezpečnostním pásmu lze pouze s předchozím písemným souhlasem fyzické, či právnické osoby, která odpovídá za provoz příslušného plynového zařízení.

Stavební činnosti a úpravy terénu v ochranném pásmu lze provádět pouze s předchozím písemným souhlasem dodavatele, který odpovídá za provoz příslušného plynárenského zařízení.

Zdroje informací

- Základní vodohospodářská mapa ČR 1: 50 000, list 24-33 Moravský Krumlov

- Základní mapa ČR 1 : 10 000, 24-33-03, 24-33-04, 24-33-08, 24-33-09

- Zaměření skutečného provedení vodovodu – ing.Jelínek Milan

- Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

- Technická mapa stávajících sítí v obci, IGM Brno, s.r.o.

- Informace od projektanta vodovodu – pana Zdeňka Látala

- Technicko ekonomická studie odkanalizování a čištění odpadních vod obcí Březník a Kuroslepy, AQUA PROCON s.r.o.

- Pochůzka v terénu a údaje od Obecního úřadu, březen 2007

5. Zásobení elektrickou energií

5.1. Stávající elektrické rozvody

Obec je napojena z venkovního vedení vysokého napětí  22 kV přes trafostanice 22/0.4 kV.

Na území  obce se v nejbližších letech nepředpokládá významnější rozvoj sítí VVN, VN a NN kromě dílčích rekonstrukcí – výměna podpěrných bodů apod. – ve stávajících trasách vedení. Pro nové odběry jsou předběžně navrženy nové trafostanice, které jsou součástí seznamu VPS. Jejich přesná lokalizace a napojení bude vycházet z podmínek správce sítě v době realizace.

Přehled trafostanic:

Název		číslo		typ                  		vlastnictví 	max.kapacita

ZD kravín	601328	betonová dvousl.	cizí		400 kVA

tábor Vlasák	601325	vestavěná		cizí		400 kVA

Horka		601323	betonová dvousl.	vlastní		400 kVA

U sadu		602235	betonová jednosl.	vlastní		250 kVA

tábor Papírny	601322	betonová dvousl.	vlastní		250 kVA

mlýn		601324	betonová dvousl.	vlastní		630 kVA

u školy	601327	betonová dvousl.	vlastní 		400 kVA

5.2. Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podkladů o návrhu rozvoje  stavebních ploch a předpokládaných aktivit.

Výkonová bilance byla stanovena výpočtem pomocí hrubých  perspektivních hodnot měrného zatížení a vychází  z obdobných srovnatelných studií.

Pro řešené území se předpokládá zajištění tepla a TUV  jiným médiem. U bytů se předpokládá komfortní vybavení  běžnými el. spotřebiči, vařením a vytápěním jinými médii  t.j. stupněm elektrizace "A". V souladu s pravidly pro  elektrizační soustavu je výhledová hodnota měrného  soudobého zatížení na bytovou jednotku 1.5 kVA/BJ.

Pro výpočet je předpokládána převážně výstavba  dvougeneračních RD se dvěma byty a u    20 % RD rezerva 12  kVA pro případné další odběry (dílny ap.)

5.3. Bilance elektrického výkonu (nová zástavba)

| Kapacita lokality | Počet bytů | Nový odběr (kVA) |
| --- | --- | --- |
|  |  | byty | ostatní | celkem |
| 1 | 12 | 18 | 12 | 30 |
| 2 | 14 | 21 | 12 | 33 |
| 3 | 96 | 144 | 60 | 204 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | 4 | 6 | 12 | 18 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | 84 | 126 | 48 | 174 |
| 8 | 8 | 12 | 12 | 24 |
| 9 | 16 | 24 | 12 | 36 |
| Smíšené plochy | 0 | 0 | 240 | 240 |
| celkem | 238 | 357 | 408 | 765 |
| Předpoklad pro nejbližší období celkem | 40 | 60 | 78 | 138 |

6. TELEKOMUNIKACE

Nároky na vymezení ploch pro zařízení spojů v území  nejsou. Způsob vedení případných nových tras  pro telefonizaci zvolí správce sítě.

Na k.ú. obce se vyskytují podzemní vedení telekomunikačních sítí, která jsou chráněna ochranným pásmem dle zák.č.151/2000 Sb. Trasy kabelů jsou zakresleny ve výkresové části. Přesnou polohu je možno získat u správce sítě (O2,a.s.,pracoviště Dr.Holubce 1, Třebíč). Upřesnění podmínek ochrany zařízení bude vydáno až pro jednotlivé konkrétní stavby.

##### 3. Nakládání s odpady

Zdroje znečištění na zájmovém území jsou pouze lokálního  významu. Místními producenty odpadů jsou kromě domácností  zejména zemědělské podniky a  hospodářství.   Z odpadů produkovaných obcí je objemově nejvýznamnější  tuhý domovní odpad.

Likvidace domovních odpadů je zajišťována ve spolupráci s oprávněnou firmou na základě smlouvy.

Z komunálního odpadu jsou separovány nebezpečné složky,  jejichž odvoz má obec zajištěn operativně prostřednictvím  oprávněné firmy. Občané mohou odkládat nebezpečné složky komunálního odpadu ve sběrném dvoře v Náměšti nad Oslavou.

Na k.ú. obce není vhodná lokalita pro ukládání stavební suti. Tento materiál je třeba odvážet na povolenou skládku mimo území obce.

V oblasti hospodaření s odpady navrhujeme:

- snižovat množství odpadů u původce

- zabezpečit třídění odpadů, svoz a následnou  likvidaci (recyklaci) na

celém správním území obce

- likvidovat případné černé sládky (již v počátku)  - zabezpečit čistotu v obci.

Jedná se  především o organizační opatření ze strany  obecního úřadu.

##### 4. Občanské vybavení

Vybavení obce občanskou vybaveností je na dobré úrovni. V příštím období bude prováděna údržba a případné rekonstrukce stávajících zařízení. V centru obce je navržena plocha pro přestavbu (S9) v místě „špalíčku“ u pošty, který je navržen k asanaci. Součástí budoucích nových objektů, které mohou mít formu např. polyfunkčního domu apod. budou dle potřeby v době stavby i zařízení občanského vybavení (komunitní centrum apod.). Nové plochy pro tělovýchovu a sport jsou navrženy v sousedství stávajícího sportovního areálu (O1).

##### 5. Veřejné prostranství

Nová veřejná prostranství nejsou v územním plánu samostatně vyčleněna, jsou součástí navržených zastavitelných ploch.

Stávající veřejná prostranství v obci jsou tvořena zejména pásy silnic a komunikací. V příštím období se předpokládá jejich údržba a zkvalitňování vybavení (mobiliář, úpravy povrchů, zeleň, okrasné výsadby apod.).

- Koncepce uspořádání krajiny

##### Vymezení ploch, stanovení podmínek pro změny v jejich využití

Obec Březník leží na zvlněné planině, katastr je ohraničen hlubokými zářezy, na západě a jihozápadě řeky Oslavy a na východě řeky Chvojnice. Zemědělská půda tvoří 51 % rozlohy území obce,  značná část je zalesněna (42,75 %). Ostatní a zastavěné plochy 5,5 %, pouze 0,75 % rozlohy zaujímají plochy vodní.

Stav volné krajiny je na katastrálním území obce ovlivňován zejména zemědělskou výrobou. Intenzivním obděláváním polností,  místy nevhodným provedením plošných trubních drenáží ap.  došlo k ochuzení bohatosti flóry a fauny a rychlejšímu  odtoku srážkových vod. Obecně lze říci, že činností člověka došlo k narušení ekologické rovnováhy.

Údolí Oslavy a Chvojnice je chráněno jako přírodní rezervace, lokalita je součástí soustavy NATURA 2000 (Evropsky významná lokalita CZ0614131). Jsou zde evidovány památné stromy Smrk na Oslavě a Stromořadí u Aniny cesty. Do severní části území obce zasahuje krajinná památková zóna Náměšťsko. Tento cenný krajinný rámec nebude rozvojem obce narušen.

V souladu se zák.č. 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je nutné chránit přírodní koryta potoků, potoční nivy a břehové porosty a další významné krajinné prvky, udržovat existující pastviny a lesní porosty v k. ú., obnovit zaniklé louky.

Doporučená opatření v péči o krajinu:

Potřebné podmínky pro realizaci územního systému ekologické stability vytvoří provedení komplexních pozemkových úprav. Dále je třeba stanovit limity pro hospodaření v krajině a povinnosti adresně pro jednotlivé vlastníky, případně  pro obec. Prvním krokem musí být ošetření všech stávajících  porostů, vyhledání a likvidace černých skládek ap. Následně pak  obnova alejí a zaplevelených ploch, trávníků u silnic, mezí, drobných staveb v krajině, polních cest, doprovodné zeleně a posléze i realizace  chybějících prvků ÚSES - biokoridorů a biocenter.

Při úpravách je nutno řešit rovněž protierozní opatření v souladu s ÚSES - nové travnaté  meze a pruhy keřového i stromového patra. Jako další opatření je třeba zpracovat koncepci údržby  a obnovy urbánní zeleně a zajistit její provádění.

Zásahy snižující geodiverzitu území (odstraňování skalních výchozů, terénních prohlubní, nevhodné úpravy toků, mokřadů apod.) jsou nepřípustné.

Územní systém ekologické stability

Vymezení kostry ES bylo provedeno v roce 1992 jako součást prací na generelu L ÚSES (I. etapa) a roku 1999-2000 při aktualizaci údajů pro Návrh sjednocení ÚSES okresu Třebíč (zpracovatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno, Slavíčkova 1b, Ing.D.Mikolášek). Řešení bylo upřesněno v rámci prací na ÚP v roce 2007 a je začleněno jako součást ÚP, textová část tvoří samostatnou přílohu.

Kostra  ekologické stability a nejstabilnější prvky byly  podchyceny v biocentrech či interakčních prvcích.  Bylo navrženo jejich doplnění. Zásadní význam má zachování prvků v současnosti  existujících, neboť části, které budou  v krajině nově vytvořeny, začnou fungovat až po mnoha letech.

Prostupnost krajiny

Na území obce je vybudován systém turistických cest a cyklotras. Tato síť bude dále dle potřeby rozšiřována a doplňována např. o cesty pro jízdu na koni apod.

Protierozní opatření, ochranu před povodněmi

Zástavba obce je rozložena na několika potocích, které jsou uvnitř zastavěného území většinou zatrubněny. Celý katastr je členitý, vyskytuje se zde řada území s výrazným erozním ohrožením tekoucí vodou. Část vod, zejména způsobených odtokem z komunikací, zpevněných ploch a střech objektů je zachycena stávající dešťovou kanalizací. Kanalizaci je nutné udržovat v dobrém technickém stavu a pravidelně ji čistit. Podobně mimo zastavěné území je třeba udržovat funkční příkopy podél silnic a komunikací.

Na ohrožených plochách je nutné provést stavebnětechnická opatření ke zmírnění erozního ohrožení. Jedná se především o zřizování a udržování záchytných průlehů, příkopů a dalších opatření (suché poldry a pod). Šířka zatravněného průlehu by měla být min. 10 m.

Na zemědělsky obhospodařovaných plochách je třeba na všech pozemcích katastru dodržovat standardní protierozní opatření a to především v oblasti agrotechnické a organizační.

Z organizačních opatření je třeba navrhnout a dodržovat protierozní osevní postupy (pásové střídání plodin v závislosti na sklonitosti pozemků). Výrazné protierozní účinky mají pícniny, zejména vojtěška a traviny, naopak ohrožení erozí zvyšuje pěstování širokořádkových plodin (kukuřice, slunečnice apod.). Při správném použití jsou osevní postupy významným prostředkem k ochraně půdy před erozí.

Z agrotechnických opatření doporučujeme především zvyšování vodní jímavosti půdy zvyšováním obsahu humusu a zlepšováním půdní struktury. Proto je potřebné periodické hnojení půdy statkovými hnojivy, zeleným hnojením, zaoráváním slámy apod.

Doporučujeme uplatňování biozemědělství s minimalizací chemizace při ochraně rostlin a omezení aplikace umělých hnojiv. Tím vzniknou příznivé podmínky pro rozvoj půdních organizmů (edafonu), jehož činnost výrazně zvyšuje infiltrační schopnost půdy.

Plochy s možným erozním ohrožením jsou označeny v grafické části územního plánu. K návrhu konkrétních opatření je třeba zpracovat podrobnou dokumentaci na základě, posouzení a výpočtů erozní ohroženosti, povrchového odtoku a dalších náležitostí.

Rekreace

Údolí řeky Oslavy je tradičním rekreačním územím. První chaty a sruby zde vznikly již před desítkami let. Jedná se o stavby na pozemcích v pronájmu od podniku Lesy ČR. Budování dalších objektů a zařízení je nepřípustné. Provoz chat se řídí podmínkami přírodní rezervace (PR Údolí Oslavy a Chvojnice).

##### Dobývaní nerostů

Z hlediska ochrany výhradních ložisek nerostů, ve smyslu ustanovení § 15 odst.1 zák.č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů a §13 odst.1 až 3 zák.č.66/2001 Sb., úplné znění zákona o geologických pracích, dle mapy ložiskové ochrany 1: 50 000, list 24-33 Moravský Krumlov, nejsou v k.ú. Březník vyhodnocena výhradní ložiska nerostů nebo jejich prognózní zdroj a nejsou zde stanovena chráněná ložisková území (CHLÚ).

- Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití

##### Všeobecné zásady

Hlavním dlouhodobým zájmem obce je zabezpečení podmínek trvale udržitelného rozvoje. Koncepce směřuje rovněž k uspokojení dílčích aktuálních potřeb, kterými jsou:

- zlepšování podmínek bydlení, rozvíjení infrastruktury

- regenerace stávajícího bytového fondu a péče o dobrý obraz obce

- budování místních kulturních a  společenských tradic, životního stylu

- vytváření podmínek pro zlepšení úrovně obchodu a služeb  a vznik nových

ekonomických aktivit nerušících bydlení,  při využívání místních hmotných zdrojů,

zaměstnanosti  místního obyvatelstva (rozvoj zemědělského  i nezemědělského

podnikání, cestovního ruchu a pod.)

- udržení, obnova a účelné využití přirozeného  produkčního potenciálu zemědělsky využívané krajiny při zachování a rozvíjení její přírodní a estetické hodnoty

- péče o přírodní prostředí, budování lokálního systému  ekologické stability, ochrana

místních biotopů  a přírodních útvarů, obnova prostupnosti krajiny pěšími  a

cyklistickými cestami, zachování krajinného rázu  a charakteristických

kompozičních prvků krajiny

Pro řízení a koordinaci činností v území, zejména při územním řízení stavebních úřadů jsou

stanoveny tyto zásady:

- Prioritou pro stavební činnost v území je zabezpečení regenerace a stabilizace současně zastavěného území obce. Přednostně je třeba využít volné stavební plochy uvnitř obce, zastavěné území má tvořit kompaktní  celek s jasně vymezenou hranicí vůči volné krajině.

- Charakter obce, daný urbanistickým uspořádáním veřejných ploch a navazujících stavebních celků, významnými stavbami uvnitř zastavěného území, siluetou vnímanou z dálkových pohledů a jedinečnými specifickými vlastnostmi dílčích lokalit je významnou hodnotou. Záměry veškeré stavební i jiné činnosti musí být posouzeny z hlediska dotváření harmonických vztahů v území a ochrany charakteru obce.

- Územní činností je třeba vytvářet podmínky pro:

- řešení technické infrastruktury (kanalizace, ČOV), dopravy a nakládání s odpady

- zlepšení stavu dílčích složek přírodního prostředí, budování územního systému ekologické stability krajiny

- rozvoj ekonomických aktivit, které nezatěžují životní prostředí

- podporu živých společenských aktivit v obci

- V zastavěném území jsou možné a žádoucí  dostavby a rekonstrukce objektů v souladu s podmínkami pro využití ploch.  Při dostavbách a rekonstrukcích uvnitř obce je třeba zachovat úměrnou  proporci volných a zastavěných ploch.

- Stavební  úpravy domů pro chalupářské využití jsou možné - musí být v souladu  s charakterem obce a užší lokality.

- Nepřípustná je  výstavba nových objektů individuální rekreace (rekreačních chat) na celém katastrálním území.

- Pro zajištění kvalitních podmínek pro bydlení není možné v obci umisťovat nové objekty průmyslové a zemědělské výroby (zejména hlučné provozy a provozy produkující látky, znečišťující ovzduší nebo zápach - velké dílny, velkochovy apod.). To se netýká drobných domácích dílen a staveb pro podnikatelské účely, běžných a obvyklých ve venkovské zástavbě, pokud jejich provoz výrazně neruší bydlení.

- Nepříznivé vlivy provozu ve výrobní a zemědělské zóně i jednotlivých objektech je nutno redukovat izolační zelení.

Závazné podmínky pro celou obec:

- Novou výstavbou a stavebními úpravami nesmí být zásadně narušen  charakter obce. To se týká jak stavebních forem a proporcí nových domů, tak i urbanistického začlenění, dodržení uličních  čar a zastavěnosti pozemků.

- Výstavbou nesmí být negativně ovlivněna silueta obce vnímaná z příjezdových tras stávajících silničních komunikací.

- Při povolování rekonstrukcí a výstavby objektů, které budou obsahovat po dokončení více jak 3 nadzemní podlaží nebo budou přesahovat celkovou výšku 10m je třeba posoudit ovlivnění siluety obce.

- Konstrukční a dispoziční řešení novostaveb v blízkosti vodních toků, otevřených i zatrubněných koryt potoků a v místech s vyhodnoceným ohrožením přívalovými vodami musí být navrženo tak, aby byl snížen potenciál škod při povodni. Stavební nosné konstrukce do úrovně 0,5 m nad maximální pozorovanou úroveň povodně, nebo hladinu Q100 musí být navrženy z materiálů nejméně trpících kontaktem se záplavovou vodou a do této úrovně musí být navržena opatření zamezující ohrožení technologických zařízení objektů, zejména kotelny, olejových hospodářství včetně vytápění, el. rozvodné skříní apod.*). Tato závazná podmínka bude uplatněna dle možností i u rekonstrukcí stávající zástavby. U potoků a jejich zatrubněných částí, kde není k dispozici vyhodnocená hladina Q100  platí podmínka do úrovně min.0,5 m nad úrovní terénu. Stavebník má obecně zákonem danou přímou zodpovědnost za svoji ochranu. S ohledem na konfiguraci terénu a další skutečnosti v povodí nad obcí je třeba vzít v úvahu i možnost vzniku záplavy v blízkosti vodních toků (potoků) i tam, kde se dle známých informací dosud nevyskytovala.

*)Pozn.: Použití olejových vytápění a skladování nebezpečných látek v přírodní rezervaci Údolí Oslavy a Chvojnice (chaty apod.) je obecně nepřípustné za jakýchkoli podmínek. Stanovení technických opatření platí pro lokality, kde není jejich použití z jiných důvodů znemožněno.

Doporučení:

- Zastřešení budov je doporučeno šikmou střechou při  zachování obvyklé výšky hřebenu. s obvyklou taškovou krytinou.

- Formy zástavby mají odpovídat dosavadnímu  urbanistickému vývoji a stavební tradici. Nedoporučují se cizorodé tvary a materiály. Požadavky na architektonické ztvárnění staveb a jejich parteru (ploty, doplňkové stavby, zpevněné a přístupové plochy) nejsou podrobně stanoveny. Hlavním hlediskem má být kvalita návrhu (a provedení).

- Není doporučeno používat typové projekty staveb určených pro jiná prostředí, nekvalitní návrhy a řešení pro všechny druhy staveb, včetně hospodářských.

Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití:

##### PLOCHY BYDLENÍ

Slouží převážně pro bydlení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství.

Převažující účel využití :

- (BV) bydlení venkovského charakteru. Venkovské usedlosti, rodinné a bytové domy, mají zpravidla integrované hospodářské zázemí a připojenou zahradu.

Přípustné využití :

- obytné budovy venkovského charakteru, zahrady a malé vedlejší zemědělské hospodářství(malé chovy hospodářských zvířat), vyhovující zákonným předpisům*)

- související občanské vybavení sloužící zejména obyvatelům ve vymezené ploše

- obchody a stravovací provozovny, ubytovací zařízení

- integrovaná zařízení služeb, řemeslné a jiné podobné provozovny, vyhovující zákonným předpisům*)

Podmíněně přípustné využití :

- zařízení vyššího občanského vybavení, stavby pro sociální účely, stavby církevního, kulturního, zdravotnického, školského a sportovního charakteru

- výrobní provozovny nerušící*) svým provozem, dopravní obsluhou

- zařízení a provozovny jako monofunkční objekty

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení nebo nejsou slučitelné s bydlením

*) ustanovení zák.č. 258/2000 Sb. a nař.vl,. 502/2000 Sb.

##### PLOCHY REKREACE

Zahrnují pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, pozemky dalších staveb a zařízení , které souvisejí a jsou slučitelné s rekreací (veřejná prostranství, občanská vybavenost, veřejná tábořiště, přírodní koupaliště, rekreační zeleň apod.) a pozemků související dopravní a technické infrastruktury, které nesnižují kvalitu prostředí ve vymezené ploše a jsou slučitelné s rekreačními aktivitami.

Převažující účel využití :

- (RR) hromadná rekreace – rekreace v rekreačních areálech a střediscích

Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro rekreaci a ubytování, stravování a další vybavení infrastruktury cestovního ruchu

- tábořiště, stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport, koupaliště apod.

- rekreační zeleň, parky

- provozovny obchodu, služeb a jiné pomocné objekty zabezpečující provoz nebo s doplňující účel využití plochy

- služební byty, pohotovostní ubytování apod.

Podmíněně přípustné využití :

- veřejná vybavenost (stavby pro kulturu, církevní účely apod.)

- užitkové zahrady a malé vedlejší zemědělské hospodářství, zařízení pro agroturistiku, zookoutky apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování staveb a zařízení, které snižují kvalitu prostředí nebo nejsou slučitelné s rodinnou rekreací

##### PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ - OI

Jsou určeny pro umístění staveb a zařízení občanského vybavení. Zahrnují také pozemky související dopravní a technické infrastruktury a veřejných prostranství.

Převažující účel využití :

- veřejná vybavenost (stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva)

- veřejná pohřebiště a související služby

- plochy komerčních zařízení

- plochy pro tělovýchovu a sport

Přípustné využití :

- stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatelstva

- stavby a zařízení pro obchodní prodej, tělovýchovu a sport, ubytování, stravování, služby a další

- provozovny služeb a jiné pomocné objekty zabezpečující provoz nebo s doplňující účel využití plochy

- služební byty, pohotovostní ubytování apod.

- stavby pro církevní účely

Podmíněně přípustné využití :

- zařízení vyššího občanského vybavení

Nepřípustné využití:

- umisťování objektů a všech dalších činností a provozů, nesouvisejících s danou funkcí

PLOCHY  DOPRAVNÍ  INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky staveb a zařízení pozemních komunikací, drah a jiných druhů dopravy.

Převažující účel využití :

- (DS) plochy silniční dopravy

- (DD) plochy drážní dopravy

Přípustné využití :

- plochy komunikací, dopravní stavby a zařízení

- dopravní služby, čerpací stanice, garáže, plochy parkování a odstavování apod.

- plochy po pěší, cyklisty a další druhy dopravy

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí

- na pozemcích vymezených tras a ploch staveb pro dopravu nesmí být umisťovány novostavby a přístavby stávajících staveb s výjimkou staveb liniových a technického vybavení.

##### PLOCHY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Zahrnují pozemky vedení a staveb a s nimi provozně souvisejících zařízení technického vybavení, případně pozemky související dopravní infrastruktury.

Převažující účel využití :

- (TI) technická infrastruktura

Přípustné využití :

- vedení a stavby např. vodovodů, vodojemů, kanalizace, čistíren odpadních vod, staveb a zařízení pro nakládání s odpady, trafostanic, energetických vedení, komunikačních vedení a dalších zařízení veřejných sítí a produktovodů

- stavby a zařízení technické vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro technickou vybavenost) ve všech plochách, pokud slouží bezprostřední obsluze území a pokud se nemohou stát zdrojem závad pro plochu samotnou nebo její okolí.

Podmíněně přípustné využití :

- pomocné objekty zabezpečující provoz nebo s doplňující účel využití plochy

- související parkování, drobná výroba, sklady, vedlejší výrobní a servisní činnost spojená s technickou vybaveností

- služební byty, pohotovostní ubytování apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí

PLOCHY SMÍŠENÉ - SO

Plochy charakteristické různorodostí funkcí, kombinace vzájemně se nerušících funkcí bez specifikace funkce převažující.

Přípustné využití :

- maloobchodní, velkoobchodní provozovny, administrativa

- obslužná a dopravní zařízení, služby

- řemeslné provozovny, výroba

- zařízení ostatních služeb výrobních i nevýrobních

Podmíněně přípustné využití :

- bydlení, ubytování

- turistická infrastruktura

- zařízení občanského vybavení

Nepřípustné využití:

- Umisťování staveb a zařízení narušujících ostatní funkce na vymezené ploše a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území, zejména bydlení v obci

##### PLOCHY VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ - HO

Jejich využití je možné pouze v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zák.č.114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění, zák.č.17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění a dalšími předpisy, upravujícími problematiku na úseku vod, ochrany přírody a krajiny. Zahrnují pozemky vodních ploch, koryt vodních   toků a jiné pozemky určené pro převažující vodohospodářské využití.

Převažující účel využití :

- (HO) plochy vodní a vodohospodářské

Přípustné využití :

- vodní plochy a toky, vodohospodářské plochy a zařízení pro sledování a regulaci vodního režimu apod.

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí

PLOCHY NEZASTAVITELNÉ

##### PLOCHY ZELENĚ SÍDELNÍ - ZO

Plochy s vysokým podílem přírodní i uměle založené zeleně, vodních ploch a toků v zastavěném území a zastavitelných plochách, veřejně přístupné i vyhrazené, parky apod.

Převažující účel využití :

- (ZS) plochy sídelní zeleně

Přípustné využití :

- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají  funkci plochy s ohledem na související ochranné režimy  (režim památkové ochrany, ÚSES ap.)

- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají  způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci  např. altánky, hřiště, pomníky ap.

Podmíněně přípustné využití :

- plochy komerčních zařízení

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí

##### PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ -ZK

Plochy zeleně na nelesních pozemcích mimo zastavěné území a zastavitelné plochy a pozemky související dopravní a technické infrastruktury. Jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních  a krajinných hodnot území.

Převažující účel využití :

- (ZK) plochy krajinné zeleně

Přípustné využití :

- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry s podrostem bylin, keřů a travních  porostů

- travní porosty bez dřevin, květnaté louky

- bylinné - travnatá lada, skály, stepi, mokřady

- pěší a cyklistické stezky

- drobné sakrální stavby (boží muka, kříže ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)

- stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.),

- stávající rekreační zařízení a individuální rekreační chaty

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí a výstavba nových rekreačních objektů

PLOCHY ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY - PZ

Plochy zemědělské půdy patří do zemědělského půdního fondu (ZPF), kam náležejí též nezemědělská půda potřebná k zajišťování zemědělské výroby, jako polní cesty, pozemky se zařízením důležitým pro polní závlahy, závlahové vodní nádrže, odvodňovací příkopy, hráze sloužící k ochraně před zamokřením nebo zátopou, ochranné terasy proti erozi apod.

Převažující účel využití :

- (PZ) Plochy zemědělské půdy (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady ap.)

Přípustné využití :

Využití ZPF se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména zák. č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF v platném znění, č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění a č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, v platném znění).

V územním plánu jsou vymezeny základní požadavky na obhospodařování zemědělského půdního fondu z hlediska ÚSES, požadavky na ochranu půdy proti vodní a větrné erozi. Následně se pozemkovými úpravami ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření  vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako závazný podklad pro územní plánování.

Hospodařit na zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a pokud existují, chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav. Změnu louky nebo pastviny na ornou půdu lze uskutečnit jen na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Orgán ochrany zemědělského půdního fondu je oprávněn z důvodu ochrany životního prostředí uložit vlastníku či nájemci zemědělské půdy změnu kultury. Rozhodnutí o uložení změny kultury zemědělské půdy opravňuje vlastníka či nájemce, aby mu orgán ochrany zemědělského půdního fondu uhradil vzniklé náklady a ztráty z této změny vyplývající. Na úhradu výdajů podle tohoto ustanovení lze použít prostředky ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na polních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- stávající rekreační zařízení a individuální rekreační chaty

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí a výstavba nových rekreačních objektů

PLOCHY LESNÍ – PL

Jsou pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů (PUPFL) a jiné pozemky, staveb a zařízení lesního hospodářství a pozemky související dopravní a technické infrastruktury.

Převažující účel využití :

- (PL) plochy lesní

Přípustné využití :

- Jejich využití je možné pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon).

Podmíněně přípustné využití :

- turistické stezky a cesty na lesních cestách, turistická infrastruktura

- drobné sakrální a jiné stavby (boží muka, kříže, pomníky ap.)

- drobné stavby zejména pro vzdělávání a výzkumnou  činnost (naučné stezky ap.)

- stávající rekreační zařízení a individuální rekreační chaty

Nepřípustné využití:

- umisťování nesouvisejících a jiných funkcí a výstavba nových rekreačních objektů

Přehled a charakteristika  navržených změn v území

| Označení lokality | Popis | Funkce využití | Kapacita ploch bydlení*) | Celková plocha (ha) | Prostorová regulace | Objemová regulace | Etapa výstavby, poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Zóna bydlení severozápad | BV – bydlení venkovské | 6 RD/ 12 BJ | 0,5 | P2 | O3 | I.a etapa |
| B2 | Zóna bydlení severozápad | BV – bydlení venkovské | 7 RD/ 14 BJ | 0,5 | P2 | O3 | I.b etapa |
| B3a,b | Zóna bydlení severozápad | BV – bydlení venkovské | 48 RD/ 96 BJ | 5,0 | P2 | O3 | II. etapa |
| B4 | Zahuštění zástavby | BV – bydlení venkovské | 1 RD/ 2 BJ | 0,1 | P3 | O1 |  |
| B5 | Zahuštění zástavby | BV – bydlení venkovské | 2 RD/ 4 BJ | 0,2 | P4 | O1 |  |
| B6 | Zahuštění zástavby | BV – bydlení venkovské | 1 RD/2 BJ | 0,1 | P4 | O1 |  |
| B7 | Zóna bydlení severozápad | BV – bydlení venkovské | 42 RD/ 84 BJ | 4,7 | P2 | O3 | III.etapa |
| B8 | Zahuštění zástavby | BV – bydlení venkovské | 4 RD/8 BJ | 0,4 | P2 | O1 |  |
| B9 | Lokalita bydlení na SZ okraji obce | BV – bydlení venkovské | 8 RB/16 BJ | 0,8 | P2 | O3 |  |
| O1 | Plochy pro tělovýchovu a sport | OI – občanská infrastruktura |  | 0,8 | P1 | O1 | rozšíření sportovního areálu VPS (§101 zák.č.183/2006 Sb.) |
| O2a,b,c,d | Veřejné vybavení v centru obce | OI – občanská infrastruktura |  | 0,3 | P4 | O2 | přestavbové území VPS (§101 zák.č.183/2006 Sb.) |
| S1 | Smíšená plocha | SO – plochy smíšené |  | 2,0 | P1 | O1 | stávající plocha výroby – |
| S2 | Nová smíšená plocha | SO – plochy smíšené |  | 0,3 | P1 | O2 | plocha v intravilánu obce |
| S3 | Smíšená plocha | SO – plochy smíšené |  | 8,6 | P1 | O2 | stávající plocha výroby – přestavbové území |
| S4 | Nová smíšená plocha | SO – plochy smíšené |  | 1,1 | P2 | O2 | převážně v OP chovů hosp.zvířat |
| S5 | Nová smíšená plocha nad potokem | SO – plochy smíšené |  | 0,7 | P2 | O2 | nutné vyrovnání terénu, možno využít pro uložení inertní zeminy |
| S6 | Nová smíšená plocha u Starého mlýna | SO – plochy smíšené |  | 0,45 | P1 | O2 | zvýšené nebezpečí přívalových vod |
| S7 | Smíšená plocha | SO – plochy smíšené |  | 0,3 | P1 | O2 | stávající plocha výroby – přestavbové území |
| S8 | Smíšená plocha | SO – plochy smíšené |  | 0,4 | P2 | O2 | stávající plocha výroby – přestavbové území, zvýšené nebezpečí přívalových vod |
| D1 | Obchvat obce – silnice II/392, severní větev | DS – plochy silniční dopravy |  | 1,7 | - | - | VPS (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| D2 | Úprava průtahu silnice II/392 zastavěným územím | DS – plochy silniční dopravy |  | 0,1 |  |  | odstranění dopravní závady, (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| D3-D9 | Nové místní a účelové komunikace | DS – plochy silniční dopravy |  | 2,0 | - | - | VPS (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| D10 | Koridor jižní větve obchvatu silnice II/392 | DS – plochy silniční dopravy |  | 6,0 |  |  | VPS (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| T1 | ČOV | TI- Plochy technické infrastruktury |  | 0,4 | - | - | VPS (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| H1 | Retenční nádrž (suchý poldr) | HO – plochy vodní a vodohospodářské |  | 0,2 | - | - | součásti systému ochrany obce před přívalovými vodami, do doby výstavby nádrže (s.poldru) zatravnit VPS (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| H2 | Retenční nádrž (suchý poldr) | HO – plochy vodní a vodohospodářské |  | 0,1 | - | - |  |
| H3 | Retenční nádrž | HO – plochy vodní a vodohospodářské |  | 0,7 | - | - |  |
| H4 | Retenční nádrž | HO – plochy vodní a vodohospodářské |  | 0,2 | - | - |  |
| H5 | Rybník Nivy | HO – plochy vodní a vodohospodářské |  | 5.0 | - | - | VPS (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| H6 | Sadovský rybník | HO – plochy vodní a vodohospodářské |  | 2,0 | - | - | plocha bývalého rybníka, hráz zachována, nyní PUPFL |
| Z1 | Plocha urbánní zeleně (nezastavitelná plocha) | ZO – plochy urbánní zeleně |  | 0,1 | - | - | stávající plocha zeleně mimo intravilán |
| Z2a,b,c,d | Víceúčelový interakční prvek ÚSES – plocha pro založení vzrostlé zeleně s ochrannou funkcí | ZK – zeleň krajinná |  | 1,5 | - | - | založit ihned, v předstihu před stavbou obchvatu nezastavitelná plocha VPO (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| Z3a,b,c | Zatravnění | PZ – plochy zemědělské půdy |  | 1,9 | - | - | zvýšení retenční schopnosti území VPO (§170 zák.č.183/2006 Sb.) |
| Z4a,b | Zatravnění | PZ – plochy zemědělské půdy |  | 0,9 | - | - |  |

*) Kapacita je uváděna v počtem rodinných domů a bytů, za předpokladu výstavby dvougeneračních domků. V případě částečné zástavby bytovými domy lze kapacitu bytů přiměřeně zvýšit.

Legenda:

Prostorová regulace:

| označení regulativu v tabulce | obsah regulace |
| --- | --- |
| P1 | Není stanovena. |
| P2 | Dle zastavovacího plánu (doporučeno zpracování). |
| P3 | Chráněný venkovní prostor staveb bude situován tak, aby byly splněny hygienické limity hluku pro denní i noční dobu. |
| P4 | Respektovat stavební čáru zástavby na sousedních pozemcích. |
| P4 | Doporučeno ověření řešení architektonickou soutěží. |

Objemová regulace:

| označení regulativu v tabulce | obsah regulace |
| --- | --- |
| O1 | Není stanovena. |
| O2 | Respektovat charakter stávající zástavby obce. |
| O3 | Rodinné domy - max. 2 NP a podkroví (platí pro zastavěné území i zastavitelné plochy) Bytové domy - max. 3 NP a podkroví (platí pro zastavěné území i zastavitelné plochy) |

- Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

Veřejně prospěšnou stavbou je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k rozvoji nebo ochraně území obce, kraje nebo státu, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

Veřejně prospěšným opatřením opatření nestavební povahy, sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji anebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené ve vydané územně plánovací dokumentaci.

V souladu s ustanovením § 170 zák.č.183/2006 Sb. se vymezují stavby a veřejně prospěšná opatření, pro které lze odejmout nebo omezit práva k pozemkům a stavbám, potřebným k jejich uskutečnění:

Veřejně prospěšné stavby (§ 170 zák.č. 183/2006 Sb.)

  - Severní větev obchvatu  silnice II/392 (D1)

  - Koridor jižní větve obchvatu silnice II/392 (D10)

  - Místní a účelové komunikace (D3-D9)

  - Kanalizace včetně ČOV (T1)

  - Vodovod

  - Plynovod

  - Příprava nové výstavby (IS, přeložky IS, komunikace)

  - Trafostanice včetně napojení

  - Úprava průtahu komunikace II/392 v zast.území (D2)

  - Víceúčelové retenční nádrže (H5, H6)

  - Retenční nádrže (H1, H2, H3, H4)

VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ

  - Zatravnění – zvýšení retenční schopnosti území (Z3a,b,c, Z4a,b)

  - Založení víceúčelového interakčního prvku ÚSES (Z2a,b,c,d)

h) Vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo

K pozemku určenému územním plánem pro veřejně prospěšnou stavbu nebo pro veřejně prospěšné opatření (§ 2, odst.1, písm. l),m)), které obec vymezila v územně plánovací  dokumentaci, má obec (nebo stát podle příslušnosti k vlastnictví)dle § 101 zák.č.183/2006 Sb. předkupní právo. Obec má též předkupní právo k pozemku určenému územním plánem pro veřejné prostranství.

Veřejně prospěšné stavby (§ 101 zák.č. 183/2006 Sb.)

  - Plochy pro tělovýchovu a sport (O1)

  - Veřejné vybavení v centru obce (O2)

###### (2) Doplňující podmínky rozvoje území

- Vymezení ploch a koridorů územních rezerv a stanovení možného budoucího využití, podmínky pro jeho prověření

Nejsou vymezeny.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti

Nejsou vymezeny.

- Vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu

Nejsou vymezeny.

- Stanovení pořadí změn v území (etapizace)

Etapizace bytové výstavby:

| Označení lokality | Popis | Etapa výstavby |
| --- | --- | --- |
| B1 | Zóna bydlení severozápad | I.a etapa |
| B2 | Zóna bydlení severozápad | I.b etapa |
| B3a,b | Zóna bydlení severozápad | II. etapa |
| B4 | Zahuštění zástavby | není stanovena |
| B5 | Zahuštění zástavby | není stanovena |
| B6 | Zahuštění zástavby | není stanovena |
| B7 | Zóna bydlení severozápad | III.etapa |
| B8 | Zahuštění zástavby | není stanovena |
| B9 | Lokalita bydlení na SZ okraji obce | není stanovena |

Etapizace dopravy:

| Označení lokality | Popis | Etapa výstavby |
| --- | --- | --- |
| D1 | Obchvat obce – silnice II/392, severní větev | I. etapa |
| D2 | Úprava průtahu silnice II/392 zastavěným územím | I. etapa |
| D3-D9 | Nové místní a účelové komunikace | není stanovena |
| D10 | Koridor jižní větve obchvatu silnice II/392 | II. etapa – na základě prokázání potřeby (zvýšení intenzity dopravy apod.) |

- Vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných ploch, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt

Jako architektonicky a urbanisticky významné plochy, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt jsou vymezeny:

| Označení lokality | Popis | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| O2a,b,c,d | Veřejné vybavení v centru obce | Vyhledání nejvhodnějšího řešení doporučeno prostřednictvím architektonické soutěže. |
|  | Centrum obce v okolí památkově chráněného areálu kostela Nanebevzetí P. Marie (s ohradnou zdí a branou) | Změny dokončených staveb (§2, odst.5, zák.č.183/2006 Sb.). |

- Vymezení staveb nezpůsobilých pro zkrácené stavební řízení podle §117 odst.1 stavebního zákona

Nejsou vymezeny.

PŘÍLOHY

- Ochrana památek

- Ochrana přírody a krajiny

- NATURA 2000

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

- Směry větrů

- Výpočet hlukové hladiny silnice

- Ochrana památek

  - Do řešeného území zasahuje krajinná památková zóna:

| č. rejstříku | památky | od roku |
| --- | --- | --- |
| 2390 | Krajinná památková zóna Náměšťsko | 1996 |

V předmětném území se nenachází vesnická ani městská památková zóna.

  - Na katastrálním území obce se nachází tyto nemovitá kulturní památka, evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek.

| č. rejstříku | památky | bližší místní určení |
| --- | --- | --- |
| 30012/7-2545 | hrad, zřícenina | p.č. 3268/4, k.ú. Březník |
| 25613/7-2546 | kostel Nanebevzetí P. Marie (s ohradnou zdí a branou) | p.č.st. 126, k.ú. Březník |
| 30396/7-2547 | boží muka za vsí u silnice směrem na Mohelno | p.č. 3122, k.ú. Březník |

  - Ochranná pásma, sledovaná z hlediska zákona o státní památkové péči, se v předmětném území nenacházejí.

  - Celé řešené území je považováno obecně za území s archeologickými nálezy. Z toho vyplývá povinnost stavebníků již od doby přípravy stavby povinni oznámit záměr Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.

U archeologického nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.

Archeologický nález i naleziště musí být ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

- Ochrana přírody a krajiny

# Navržená nebo registrovaná chráněná území, významné  krajinné prvky, prvky

KES a SES na kat. území  Březník :

--Zvláště chráněná území

PR Údolí Oslavy a Chvojnice – zasahuje na k.ú. Březník a více sousedních katastrů

--NATURA 2000

Evropsky významná lokalita CZ0614131 -Údolí Oslavy a Chvojnice. Hranice lokality jsou na k.ú. Březník totožné s hranicí výše uvedené PR.

--Památné stromy

Na řešeném území se nachází tyto památné stromy:

- Smrk na Oslavě

- Stromořadí u Aniny cesty

--Významné krajinné prvky

Na k.ú. obce se nenachází registrované významné krajinné prvky. Existují zde VKP vymezené přímo ze zákona ve smyslu § 3 písm. b) – lesy, vodní toky, rybníky, údolní nivy apod. Legislativně ochranu VKP upravuje § 4 odst. 2 výše jmenovaného zákona.

--Prvky ÚSES

Vymezení kostry ES bylo provedeno jako součást prací na generelu L ÚSES okresu Třebíč (I.etapa - 1992, VI.etapa - 1996) a roku 1999-2000 při aktualizaci údajů pro Návrh na sjednocení ÚSES okresu Třebíč (zpracovatel  AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Brno – Slavíčkova 1b, Ing.D. Mikolášek).

--- Nadregionální a regionální ÚSES

Na k.ú. Březník se nachází části těchto prvků nadregionálního a regionálního ÚSES:

RBC Kaňon Oslavy - zasahuje do západní části katastru (L1-BK,DB,SU, L3-SM,BO,P2,X1,S,  40 ha)

Těsně za východní hranící katastru se nachází RBC Ketkovice (40 ha).

---Lokální biocentra (LBC) a biokoridory (LK)

Lokální systém byl upřesněn v rámci práce na ÚP v roce 2007.

--Přírodní parky

Na k.ú. Březník se nevyskytují.

--Ochrana krajinného rázu

Je zvláště chráněn spolu s dalšími částmi krajinného celku a historického prostředí na území krajinné památkové zóny. V ostatním území obce je krajinný ráz  obecně chráněn na základě zák. 114/1992 Sb.(zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, jsou chráněna před činností  snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu). Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování  významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb, jakož i k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz je nezbytný (podle odstavce 2 § 12 výše uvedeného zákona) souhlas orgánu ochrany přírody.

- NATURA 2000

| Název lokality: | Údolí Oslavy a Chvojnice |
| --- | --- |
| Kód lokality: | CZ0614131 |
| Kraj: | Jihomoravský kraj, Vysočina |
| Status: | Vyhlášena nařízením vlády č. 132/2005 Sb. |
| Rozloha: | 2.183,54 ha |
| Biogeografické oblasti: | Kontinentální |
| Kategorie chráněného území: | Přírodní památka Přírodní rezervace Národní přírodní rezervace |

- Mapa lokality:

- Potřeba vody, základní údaje kanalizace

Potřeba vody z bilance v řešeném území (rok 2015 dle PRVK)

| Počet obyvatel celkem (2015) | 606 |
| --- | --- |
| Specifická potřeba fakt.vody obyvatelstva | 70 l/os/den |
| Specifická potřeba fakt.vody | 80,9 l/os/den |
| Specifická potřeba vody vyrobené | 122,7 l/os/den |
| Průměrná denní potřeba Qp | 77,2 m3/den |
| Max. denní potřeba Qdmax | 115,8 m3/den |

Základní údaje kanalizace (dle PRVK)

| Základní parametry | Jednotky | rok 2015 |
| --- | --- | --- |
| Počet obyvatel napojených na kanalizaci | obyv. | 512 |
| Počet obyvatel napojených na ČOV | obyv. | 0 |
| Spec.produkce odp.vod obyvatelstva | l/os.den | 150 |
| Produkce odpadních vod | m3/den | 96.9 |
| BSK5 | kg/den | 38.8 |
| NL | kg/den | 35.5 |
| CHSK | kg/den | 77.5 |