# ÚZEMNÍ PLÁN

# OBCE BŘEZNÍK

# MÍSTNÍ ÚSES

### 2007

### ÚZEMNÍ PLÁN VYDAL :

ZASTUPITELSTVO OBCE BŘEZNÍK

Březník 247, 675 74 Březník

POŘIZOVATEL :

MĚSTSKÝ ÚŘAD Náměš’t nad Oslavou,

Odbor výstavby a územního rozvoje,

Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou

ZPRACOVATEL :

Ing.arch. Ladislav Brožek

J.Faimonové 12, 628 00 Brno, IČO 121  47 168

adresa kanceláře:	Atelier nad viaduktem

Ondráčkova 101, 628 00 Brno

tel/fax 543 245 340, mobil 603 413 153

e-mail: ladislav.brozek@quick.cz

www.atviadukt.cz

ZPRACOVALI:

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ	Ing. arch. Ladislav Brožek

DOPRAVA	Ing. René Uxa

Ing. Jiří Matula

VODOHOSPODÁŘSKÁ ČÁST,

ZÁSOBENÍ PLYNEM	Ing. Milan Zámečník

OCHRANA PŘÍRODY, ÚSES	Ing. David Mikolášek

DIGITÁLNÍ DATA	Zuzana Kučerová

Brno, březen 2007

Obsah:

- 	ÚVOD	str. 4

- Koncepce návrhu

- Kostra ekologické stability (ES)

- Kostra ekologické stability (ES) ve volné krajině

- Kostra ekologické stability (ES) v zastavěném a zastavitelném území

- 	POPIS STRUKTUR ÚSES	str. 7

- Nadregionální a regionální ÚSES

- Lokální systém ekologické stability (L-ÚSES)

- 	POPIS SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ (PRVKŮ) ÚSES	str. 9

- Přehled prvků ÚSES

- Interakční prvky

- 	ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY	str. 18

- Obecně

- Omezení při užívání pozemků v evidovaných (registrovaných) VKP

- Změna kultur pozemků zahrnutých do ÚSES

- Zajištění realizace ÚSES včetně dopěstování a údržby porostů

Mapová příloha:

- schéma ÚSES

##### ÚVOD

- 	Návrh místního ÚSES je podkladem pro stanovení potřeby a omezení možností změn využití území v zájmu ochrany přírody a krajiny a v souladu s posláním ÚP stanoví podmínky trvalé udržitelnosti užívání přírodních zdrojů a vytváří podmínky pro uchování kvality života všech živých organismů včetně lidí a má vytvořit podmínky pro další existenci a vývoj společenstev schopných plně využívat dané podmínky a vztahy.

- Je zpracován  podle zákona č. 114/92 v platném znění a podle platných metodických pokynů a potřeb ÚP. Vychází z výsledků předchozí etapy prací – průzkumů a rozborů využití území a z vyhodnocení platných a závazných podkladů :

- Generel L ÚSES	I. etapa			       Agroprojekt PSO sro, Brno, 1992

- Generel L ÚSES	IV. etapa		       Agroprojekt PSO sro, Brno, 1997

- Návrh na sjednocení ÚSES ok. Třebíč                 Agroprojekt PSO sro, Brno, 2001

- data a podklady získané v průběhu prací.

##### Koncepce návrhu

- Tento návrh upřesňuje vymezení ploch biocenter, biokoridorů a interakčních prvků, které by měly umožnit zachování  obnovu společenstev odpovídajících daným přírodním podmínkám. V maximální míře začleňuje do systému prvky stávající kostry ekologické stability (ES). Vymezení kostry ES bylo provedeno v letech 1992 jako součást prací na generelu L ÚSES a v roce 1997 jako součást průzkumů a analýz pro dopracování a návrh sjednocení ÚSES v daném území.

- Tento návrh obsahuje návrh změn využití území, příp. návrh na omezení využívání části území včetně stanovení priority neodkladných zásahů a změn ve využívání dotčených částí území potřebné pro  vymezení a realizaci skladebných částí ÚSES v minimálních parametrech a pro zachování a obnovu žádoucí podoby krajiny a pro ochranu hodnot určujících krajinný ráz řešené části území. Limity ochrany přírody a limity ochrany kulturních hodnot záměrně upravené krajiny musí být sladěny tak, aby byla zachována jedinečnost daných krajinných scenerií.

- Návaznost na prvky ÚSES na k.ú. sousedních obcí je dána respektováním platných podkladů (generelů a ÚTP). V řešeném k.ú. bude třeba řešit omezení funkčnosti ÚSES v zastavěném území posílením systému ve volné krajině (mimo zastavěné a zastavitelné území) a změny vyvolené potřebou ochrany krajinného rázu tam, kde v generelu byly navrženy prvky měnící měřítko a rozhledové poměry v území. Tyto změny se nemají dotýkat dříve vymezených struktur ÚSES v sousedících k.ú.

- Prioritou tvorby ÚSES je zvýšení ekologické stability území. Po dokončení úprav může ÚSES příznivě ovlivnit stav zemědělsky a lesnicky využívaného území, vodních ploch i vodního režimu povrchových i podzemních vod. Prostorové a funkční uspořádání prvků ÚSES se do určité míry přizpůsobuje potřebám protierozní ochrany, přístupnosti pozemků i jejich uspořádání tak, aby nebyla narušena prvořadá ekologická funkce ÚSES.

- Omezení využitelnosti území po účely zemědělské výroby je mimo výše uvedené důvody předurčeno řešením komunikační sítě a záměry na změny podílu zastavěného území.

- Pokud jsou pro biokoridory a biocentra využity prvky kostry ES jejichž stav, výměra a kvalita vyhovují nebo mohou být do takového stavu uvedeny, pak se změna využití dotčených pozemků nenavrhuje. Případná změna je možná jen se souhlasem dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny. Omezení funkčnosti v ÚSES není bez kompenzace (bez odpovídající náhrady) možné. Omezení hospodářské využitelnosti a omezení možností zásahů do porostů, do vodního režimu a do půdy je dáno zákonem.

- Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) zde nebyly dokončeny a proto nejsou  provedeny nezbytné změny druhu a převody (směna, výkup) pozemků pro účely realizace společných zařízení – cest, vodohospodářských a protierozních opatření a ÚSES. Tyto pozemky budou v rámci KPÚ přednostně převedeny do majetku obce proto, aby bylo možno zajistit jejich úpravu a osázení, dopěstování a následnou údržbu porostů.

- V případě nedostatku využitelných pozemků státu a obce jsou jako součást ÚSES využity i pozemky ostatních vlastníků s vyhovujícím způsobem využití (stávajícím nebo navrženým). Většinou jde o stávající nebo navržené trvalé travní porosty v nivách toků a ostatní plochy se stávající krajinnou zelení.

- Jako interakční prvky jsou do ÚSES začleněny i aleje u polních cest na pozemcích obce a ochranné vegetační pásy u objektů zemědělské a jiné výroby na pozemcích jejich majitelů. Jiná změna využití dotčených pozemků je nepřípustná.

- Na lesní půdě bude poloha biokoridorů a biocenter upřesněna při aktualizaci LHP.

##### Kostra ekologické stability (ES)

- Je tvořena  všemi EVSK (ekologicky významnými krajinnými segmenty) v území. Mimo části lesů s vyhovující druhovou, prostorovou a věkovou skladbou to jsou funkční břehové a doprovodné porosty vodních ploch a toků a trvalé travní porosty v nivách, krajinná zeleň (remízky, dřevinné porosty na mezích, trvalé travní a bylinné porosty na loukách, pastvinách a na ostatních jinak nevyužívaných plochách). V zastavěném území lze za součást kostra ES považovat sady a zahrady plochy veřejné a vyhražené zeleně.

- Do kostry ES nejsou zahrnuty části území s nepůvodními, plevelnými a nitrofilními (ruderálními) porosty na hospodářsky využívané lesní a zemědělské půdě a plochy s porosty nepůvodních, invazivních rostlin.

- Je možno konstatovat, že v odlesněné části území intenzivně zemědělsky využívané pro pěstování jednoletých kultur obilovin je ES nejnižší. V části území s dochovanými  strukturami mezí, skalek, lesů a TTP a s litorálními a břehovými společenstvy kolem rybníků a navazujícími nivními loukami je počet a kvalita EVSK pro vymezení ÚSES částečně nebo zcela vyhovující.

##### Kostra ekologické stability (ES) ve volné krajině

- Na lesní půdě určuje ekologickou stabilitu území podíl původních, převážně listnatých dřevin v porostech se skladbou odpovídající STG  (SLT). Ten je nadprůměrně vysoký jen v částech lesů s převahou původních dřevin (dle STG) lesa a na okrajích ostatních lesů a lesíků.

- Vyšší podíl borovic je přirozenou složkou společenstev na mělkých, kyselých půdách na skalnatých návrších. Vyšší podíl olší, jasanů a vrb v částech lesních porostů v nivách toků a depresích s vyšší hladinou spodních vod odpovídá pro tato stanoviště původním (žádoucím) společenstvům.

- Mimo les je většina ekologicky hodnotných části krajiny na jinak obtížně využitelných svazích a návrších (remízky, krajinná zeleň). Jsou to struktury EVSK (přírodně cenných území) tvořené dřevinnými i bylinnými porosty na mezích, zbytky alejí ovocných stromů u polních cest s neošetřovanými a volně se rozrůstajícím podrostem a nálety dřevin, remízky a lesíky na svazích a jinak obtížně využitelných plochách, TTP na loukách, pastvinách a na zatravněných plochách původně užívaných jako pole.

- Do kostry ES v nivách toků jsou započteny břehové a doprovodné porosty toků, mezofilní a vlhké nivní louky. Jsou zároveň VKP ze zákona. Pokud se nestanou součástí biokoridorů a biocenter, budou v ÚSES plnit roli IP. Jejich břehové a doprovodné porosty nejsou rozvinuta v úsecích upravených jako meliorační odpady. Vodní plochy a související litorální pásma stimulují pobyt ptáků i rozvoj společenstev vodních živočichů i obojživelníků.

- Prvky kostry ES tvoří základ struktur ÚSES – biocenter, biokoridorů a IP. Možnost jejich doplnění je limitována velikostí využitelných pozemků.

- Nově se dá počítat s vyčleněním ploch pro tyto prvky v souvislosti s realizací společných zařízení KPÚ.

##### Kostra ekologické stability (ES) v zastavěném a zastavitelném území

- V zastavěném území lze za součást kostry ES považovat pouze staré sady a zahrady s vysokokmennými ovocnými stromy starých odrůd s neobnovovanými lučními porosty,  plochy extenzivně využívané zeleně na okrajích ploch s jiným využitím (pro zemědělskou výrobu, sklady, hřiště, nádraží,..).  S výhradami lze za součást kostry ES považovat i upravené  plochy veřejné a vyhražené zeleně v nichž jsou zachovány alespoň podmínky pro existenci populací ptáků a jiných drobných obratlovců.

- Po provedení patřičných výchovných zásahů, po přestavbě, případně po doplnění nevyhovujících nebo chybějících částí porostů a po uvolnění perspektivních jedinců odpovídajících druhů mohou být začleněny do ÚSES jako součást biokoridorů a IP.

##### POPIS STRUKTUR ÚSES

##### Nadregionální a regionální ÚSES

Základním vstupním podkladem pro zpracování plánu L-ÚSES je „Nadregionální a regionální územní systém ekologické stability ČR“ vydaný MMP a MŽP ČR v roce 1996 jako závazný územně-technický podklad (ÚTP) Ten poskytuje přehled o lokalizaci biocenter nadregionálního a regionálního významu a jejich propojení biokoridory téhož významu a vymezuje jejich ochranná pásma.

Do řešeného území podle platných podkladů zasahují dva regionální biokoridory s biocentry. Podle ÚTP NR a R ÜSES ČR jde o RK 1462 s RBC 369 Kaňon Oslavy a RK 1459 v údolí Chvojnice v trase upravené podle návrhu na sjednocení ÚSES okresu Třebíč s RBC 14806 Ketkovice.

##### Lokální systém ekologické stability (L-ÚSES)

Byl vymezen podle předaných  platných podkladů a podle výsledků vlastního  průzkumu a hodnocení současného využívání území a z výsledků rozboru dat získaných v předchozí etapě prací. Vymezení prvků L ÚSES je převzato z generelu ÚSES s tím, že lokalizace a struktura  L-ÚSES byla upřesněna podle v průběhu prací na návrhu na sjednocení ÚSES okresu Třebíč, záměrů obce, aktuálního hodnocení území a využitelnosti stávající krajinné zeleně – ekologicky významných segmentů krajiny (EVSK) a dříve vyhlášených ZCHÚ.

Společenstva lesů na půdách s normálním a mírně sníženým množstvím dostupné vody na různých půdách a rozdílně sklonitých, osluněných a provětrávaných stanovištích by měly representovat struktury ÚSES s lokálními biokoridory a biocentry vymezenými jako funkční nebo po přestavbě funkční tam, kde lze využít stávající prvky kostry ES - lesíky, části lesů, krajinnou zeleň na vyšších svazích a jako navržené na plochách polí a kulturních luk.

Společenstva údolních niv a sníženin na hlubokých, živinami dobře zásobených půdách s vyšší hladinou vody v půdě by měla representovat struktura L-ÚSES s lokálními biokoridory a biocentry vymezenými jako funkční nebo po přestavbě funkční tam, kde lze využít stávající prvky kostry ES – břehové a doprovodné porosty u toků a vodních ploch (rybníků) a trvalé travní porosty na nivních loukách, krajinnou zeleň na okrajích lesních porostů zasahujících do nivy a jako navržené na ostatních plochách bez trvalé vegetace nebo s uměle založenými a  kultivovanými porosty (park).

Funkčnost prvků vymezených v zastavěném území je dána velikostí a kvalitou využitelných ploch. Pokud chybí, mohou se stát součástí ÚSES plochy zeleně na ostatních plochách s uměle založenými a  kultivovanými porosty s dalšími funkcemi (veřejná a vyhrazená zeleň, zahrady).

Společenstva extremních stanovišť na půdách s nedostatkem nebo přebytkem vody, s mělkými nebo jinak výjimečnými půdami mohou zde být representována pouze částmi  biocenter a interakčních prvků. Průnik nebo souběh různých linií je dán přírodními podmínkami, především reliéfem území, vodními toky a nádržemi, rozdíly danými expozicí a nadmořskou výškou sousedících biotopů.

Návaznost na prvky ÚSES v navazujícím území.

Ve stejné biochoře je návaznost systému dána respektováním struktur ÚSES podle původního generelu ÚSES upřesněného podle návrhu na sjednocení ÚSES okresu Třebíč. Na lokální úrovni jde také o návaznost na IP (aleje u cest, meze, průlehy, krajinná zeleň, lesíky).

Interakční prvky

Tvoří plošné a především liniové struktury doplňující funkci biokoridorů a biocenter a dotvářející (spoluurčující) krajinný ráz. Především jsou jimi stávající EVSK jejichž stav, výměra a kvalita vyhovují nebo mohou být do takového stavu uvedeny. Změna využití dotčených pozemků se nenavrhuje. Je možná jen se souhlasem dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny. Omezení hospodářské využitelnosti a omezení možností zásahů do porostů, do vodního režimu a do půdy je dáno zákonem.

V návaznosti na území začleněné do Památkové krajinné zóny Náměšťska by aleje u silnic a hlavních polních cest měly být vysazeny především z velkých domácích stromů (lípy, javory, duby, po zvážení i jírovce).

U vedlejších polních cest jsou použitelné aleje ovocných, malokorunných stromů nejlépe krajových odrůd. Jde spíše o zachování genofondu než o produkci ovoce.

##### POPIS SKLADEBNÝCH ČÁSTÍ (PRVKŮ) ÚSES

Je členěn podle významu prvků. Biocentra jsou pojmenována podle místních názvů (podle generelu L ÚSES), případně podle názvů tratí a lokalit do kterých byly dané prvky přesunuty.

Poloha a výměry prvků ÚSES jsou po dokončení KPÚ určeny jednoznačně a podle výsledků  obnovy a změn majetkoprávních vztahů. Pozemkovými úpravami  byly potřebné pozemky převedeny do vlastnictví obce nebo bylo dohodnuto jejich možné využití (omezení možností změn využívání) s ohledem na zájmy ochrany přírody a krajiny v rozsahu dle zákona 114/92 Sb.

Výměra regionálních biocenter a biokoridorů v k.ú  je v tomto případě omezena hranicemi lesů v dotčené části k.ú.

Minimální výměra lokálních biocenter je podle metodiky 3 ha a může být zvětšena.

Minimální délka lokálních biokoridorů  je podle metodiky 2 km  a nemůže být zvětšena.

Biogeografické údaje (bioregiony, vegetační stupeň, STG)

Jsou identifikovány podle publikace Biogeografické členění ČR (M. Culek, 1996)

Předmět ochrany, omezení využití

Předmětem ochrany je vybraná část území se  stanovištními podmínkami umožňujícími zachování a rozvoj existujících přirozených a přijatelných náhradních nebo uměle vytvořených odpovídajících společenstev živých organismů (rostlin, živočichů,…).

Plochy vyčleněné pro plnění funkcí ÚSES (biocentra, biokoridory, IP) jsou předmětem ochrany ve veřejném zájmu podle zákona č. 114/92 v platném znění.(dále jen zákona). Vlastníci a uživatelé dotčených pozemků jsou povinni chránit části ÚSES které jsou na těchto pozemcích vymezeny (podle §4  zákona).

Poloha prvků ÚSES (vymezení konkrétních pozemků pro biocentra a biokoridory) byla oproti generelu pozměněna s ohledem na potřebu doplnění struktur representujících hydricky normální (2,3) i vlhké, mokré, podmáčené, půdy(4)   i s ohledem na stávající vedení inženýrských sítí, vodohospodářské objekty a zařízení a jejich ochranná pásma.

Dodatečně do ploch dříve a nyní určených k plnění funkcí ÚSES nesmí být umísťovány žádné další stavby a zařízení ani vedení inž. sítí. Také do nich nemají zasahovat ochranná pásma staveb a inž. sítí omezující možnost výsadby, normální růst a zachování porostů.

Sousedící pozemky nemohou být užívány tak, aby vzniklo riziko poškození organismů, půdy, vzduchu a vody a aby byly nad únosnou míru ztěžovány podmínky pro život a vývoj společenstev a jednotlivých organismů v daném prvku ÚSES (zastínění stavbami, hluk, znečištění, nežádoucí zásahy do vodního režimu,….).

Využití vodních ploch a toků pro intenzivní chov ryb a vodní drůbeže je nežádoucí. Výjimečně je možné (po odborném posouzení stavu a rizik poškození přírody a krajiny) připustit tento chov na oddělené části umělých vodních nádrží a rybníků.

Pokud je součástí prvku ÚSES pozemek s trvalým travním nebo dřevinným  porostem (louky, krajinná zeleň, les), nesmí být stav a skladba porostů měněna plošnou likvidací porostů (rozoráním, holosečí,..) ani zaváděním nepůvodních kultivarů rostlin a živočichů. Přípustné a žádoucí jsou pěstební zásahy směřující ke zvyšování druhové pestrosti ve prospěch původních druhů dle STG, rozrůznění věkové skladby a prostorové členitosti porostů.

| Přehled prvků ÚSES |  |
| --- | --- |
| Biocentra |  |
| kód e.j. | 352.0384 |
| název | LBC Sadovský |
| označení dle generelu ÚSES | nevymezeno, doplněno návrhem na sjednocení ÚSES ok. Třebíč |
| funkční typ | biocentrum navržené |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický, přechod k 1.50. Velkomeziříčský |
| stg | 2BC4 |
| stav | louka, tok, krajinná zeleň |
| typ cílového společenstva | olšina, břehový a doprovodný porost, nivní louka |
| cílová minimální výměra | 3 ha |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
|  | EVSK, niva je VKP ze zákona |
|  | na hranici Evropsky významného území - Natura 2000 |
| podmínky využití | tok čistit,revitalizovat |
|  | ošetřit, doplnit doprovodné porosty toku |
|  | hospodářské využití luk přípustné, nerozorávat, nedosévat nepůvodní druhy trav |
|  | omezit ruderální podrost |
|  | průchod pro pěší a průjezd jen pro hospodářské účely (údržbu toku a porostů, využití luk) |
|  | posílit naučnou a rekreační funkci biocentra |
|  | v případě obnovy rybníka zajistit ochranu a zachování rostlin a živočichů dle biol. hodnocení |
|  | (přenos na náhradní biotopy,..) |
| kód e.j. | 352.0385 |
| název | LBC Na soutoku Chvojnice a Rapotického potoka |
| označení dle generelu ÚSES | nevymezeno (součást C 6.8) |
|  | doplněno podle návrhu na sjednocení ÚSES okr. Třebíč |
| funkční typ | biocentrum vložené do RBK |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický, přechod k 1.50. Velkomeziříčský |
| stg | 2-3B3, 3BC3-4 |
| typ cílového společenstva | lesní |
| cílová minimální výměra | na hranici k.ú. Březník, celá výměra mimo něj - původním generelem ÚSES neřešeno |
| způsob ochrany území | Evropsky významné území - Natura 2000 |
|  | NPR, PR, PP Údolí Oslavy a Chvojnice |
| podmínky využití | PUPFL včetně toků určuje LHP |
|  | provést přestavbu, podporovat změnu prostorové a věkové diferenciace porostů, ošetřit, doplnit dle STG (úprava LHP) |
|  | omezit ruderální podrost |
|  | hospodářské využití přípustné, nepřipustit plošnou těžbu a dosadbu nepůvodních druhů |
|  | vjezd jen pro hospodářské účely, vstup dle obecně platných zásad pro vstup do lesa |
| kód e.j. | 352.0387 |
| název | U vodárny |
| označení dle generelu ÚSES | C 13.1 |
| funkční typ | biocentrum |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický, přechod k 1.50. Velkomeziříčský |
| stg | 2B3, 2AB2-3 |
| typ cílového společenstva | lesní |
| cílová minimální výměra | řešit na k.ú. Kralice (celkem 3 ha) |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
|  | EVSK, VKP ze zákona |
| stav | orná půda, ostatní plochy u vodárny |
| podmínky využití | vyjmout ze ZPF |
|  | nově vysadit, výběr dřevin dle STG |
|  | dopěstovat |
| kód e.j. | 352.0387 |
| název | LBC Na Luhu |
| označení dle generelu ÚSES | nevymezeno, doplněno návrhem na sjednocení ÚSES ok. Třebíč |
| funkční typ | biocentrum |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 3B3, 3AB3, 3BC3-4 |
| typ cílového společenstva | lesní |
| cílová minimální výměra | 3 ha |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
|  | EVSK, VKP ze zákona |
| podmínky využití | obnovit doprovodné a břehové porosty |
|  | provést přestavbu, podporovat změnu prostorové a věkové diferanciace porostů |
|  | doplnit dle STG |
|  | omezit ruderální podrost |
|  | hospodářské využití přípustné, nepřipustit rozorávání luk a dosadbu nepůvodních druhů |
|  | vjezd jen pro hospodářské účely, |
|  | omezení vstupu dle míry ochrany |
|  | (změnu může určit orgán ochrany přírody až po realizaci úprav LBC) |
| kód e.j. | 332.0030 |
| název | RBC 359 Kaňon Oslavy |
| označení dle generelu ÚSES | RBC Kaňon Oslavy |
| funkční typ | biocentrum |
| biogeografický význam | regionální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2BC4-5 |
| stav | les hopodářský, les ochranný, tok |
| typ cílového společenstva | škála společenstev lesních, vodních, nivních a skalních dle Plánu péče PR |
| cílová minimální výměra | neurčena |
| způsob ochrany území | Zvláště chráněné území - PR Údolí Oslavy a Chvojnice |
|  | Evropsky významné území - Natura 2000 |
| podmínky využití | Určuje orgán ochrany přírody podle Plánu péče PR Údolí Oslavy a Chvojnice |
| kód e.j. | 332.0030 |
| název | RBC 1806 Ketkovice |
| označení dle generelu ÚSES | RBC Kaňon Oslavy |
| funkční typ | biocentrum |
| biogeografický význam | regionální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2BC4-5 |
| stav | les hopodářský, les ochranný, tok |
| typ cílového společenstva | škála společenstev lesních, vodních, nivních a skalních dle Plánu péče |
| cílová minimální výměra | neurčena |
| způsob ochrany území | Zvláště chráněné území - PR Údolí Oslavy a Chvojnice |
|  | Evropsky významné území - Natura 2000 |
| podmínky využití | Určuje orgán ochrany přírody podle Plánu péče PR Údolí Oslavy a Chvojnice |

| Přehled prvků ÚSES |
| --- |
| Biokoridory |  |
| kód e.j. | 363.0847 |
| název | K 13.1 |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2 B3, 2 AB 3 |
| typ cílového společenstva | les, krajinná zeleň |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
| podmínky využití | na lesní půdě (PUPFL) |
|  | provést přestavbu, podporovat změnu prostorové a věkové diferanciace porostů |
|  | ošetřit porostí plášť lesa, doplnit dle STG |
|  | omezit ruderální podrost |
|  | hospodářské využití přípustné, nepřipustit plošnou těžbu a dosadbu nepůvodních druhů |
|  | vjezd jen pro hospodářské účely, vstup dle obecně platných zásad pro vstup do lesa |
|  | mimo les |
|  | nově založit, dopěstovat porosty dle STG |
|  | využití jako společné zařízení KPÚ (ochrana proti účinkům větru a proti větrné erozi půdy) |
| kód e.j. | 363.0849 |
| název | nevymezen (doplněn návrhem na sjednocení ÚSES okr. Třebíč) |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23.3 |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2 B 3, 2 BC 4 |
| typ cílového společenstva | krajinná zeleň, zeleň na veřejných prostranstvích v obci |
|  | jako součást stavby rybníka vodní, břehová a litorální společenstva |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
| podmínky využití | nově založit, dopěstovat porosty dle STG |
|  | využití jako společné zařízení KPÚ (ochrana proti erozi půdy, proti znečišťování vod) |
|  | v obci jako součást veřejné zeleně |
| kód e.j. | 363.0850 |
| název | nevymezen (doplněn návrhem na sjednocení ÚSES okr. Třebíč) |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2 AB 3, 2 B 3, 2 BC 3-4 |
| stav | část orná půdy, sady, krajinná zeleň |
| typ cílového společenstva | krajinná zeleň, ochranný vegetační pás k zachycení vod |
|  | po dostavbě obchvatu ochranný pás proti hluku a znečištění |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
| podmínky využití | nově založit, dopěstovat porosty dle STG |
|  | využití jako společné zařízení KPÚ (ochrana proti přívalovým vodám, proti erozi půdy) |
|  | založit ochranný luční porost |
|  | hospodářské využití luk přípustné, nerozorávat, nedosévat nepůvodní druhy trav |
| kód e.j. | 363.0851 |
| název | nevymezen (doplněn návrhem na sjednocení ÚSES okr. Třebíč) |
| funkční typ | kontaktní biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2 B 3, 2 BC 3-4 |
| typ cílového společenstva | krajinná zeleň |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
| podmínky využití | nově založit, dopěstovat porosty dle STG |
|  | využití jako společné zařízení KPÚ (ochrana proti přívalovým vodám, proti erozi půdy) |
|  | hospodářské využití luk přípustné, nerozorávat, nedosévat nepůvodní druhy trav |
| kód e.j. | 363.0852 |
| název | K 13.2 |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23.3 |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2 B3, 2 AB 3 |
| typ cílového společenstva | les, krajinná zeleň |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
| stav | orná půda, ostatní (meze u polních cest) |
| podmínky využití | nově založit, dopěstovat porosty dle STG |
|  | využití jako společné zařízení KPÚ (ochrana proti větrné erozi půdy) |
| kód e.j. | 363.0876 |
| název | nevymezen (doplněn návrhem na sjednocení ÚSES okr. Třebíč) |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23.3 |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2 BC 3-4 |
| typ cílového společenstva | krajinná zeleň mimo les (doprovodné a břehové porosty, louky) |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | obecná ochrana přírody |
| podmínky využití | ošetřit, omezit ruderální porosty, doplnit dle STG |
|  | provést přestavbu, podporovat změnu prostorové a věkové diferanciace porostů |
|  | chybějící části nově založit, dopěstovat porosty dle STG |
|  | využití jako společné zařízení KPÚ (ochrana proti znečišťování vod) |
| kód e.j. | 363.0853 |
| název | nevymezen (doplněn návrhem na sjednocení ÚSES okr. Třebíč) |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | lokální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2-3 BC 3-4, 3 B 3 |
| typ cílového společenstva | nivní, vodní, lesní |
| minimální šířka | 15 m |
| způsob ochrany území | Zvláště chráněné území - PR Údolí Oslavy a Chvojnice |
|  | Evropsky významné území - Natura 2000 |
| podmínky využití | na lesní půdě (PUPFL) |
|  | provést přestavbu, podporovat změnu prostorové a věkové diferanciace porostů |
|  | porosty v nivě ošetřit, doplnit dle STG |
|  | omezit ruderální podrost |
|  | hospodářské využití přípustné, nepřipustit plošnou těžbu a dosadbu nepůvodních druhů |
|  | vjezd jen pro hospodářské účely, vstup dle obecně platných zásad pro vstup do lesa |
| kód e.j. | 343.0251 |
| název | nevymezen (doplněn návrhem na sjednocení ÚSES okr. Třebíč) |
| funkční typ | biokoridor |
| biogeografický význam | regionální |
| sosiekoregion | 2.23. Jevišovická pahorkatina |
| bioregion | 1.23 - Jevišovický |
| stg | 2-3 BC 3-4, 3 B 3 |
| typ cílového společenstva | lesní |
| minimální šířka | 40 m (na hranici k.ú.) |
| způsob ochrany území | Zvláště chráněné území - PR Údolí Oslavy a Chvojnice |
|  | Evropsky významné území - Natura 2000 |
| podmínky využití | na lesní půdě (PUPFL) |
|  | provést přestavbu, podporovat změnu prostorové a věkové diferanciace porostů |
|  | porosty v nivě ošetřit, doplnit dle STG |
|  | omezit ruderální podrost |
|  | hospodářské využití přípustné, nepřipustit plošnou těžbu a dosadbu nepůvodních druhů |
|  | vjezd jen pro hospodářské účely, vstup dle obecně platných zásad pro vstup do lesa |

##### INTERAKČNÍ PRVKY

Liniové interakční prvky

Stávající aleje a doprovodné porosty komunikací

U některých silnic a polních cest jsou dochovány jedno a dvouřadé aleje stárnoucích ovocných stromů, u dalších jsou zbytky alejí nebo porosty tvořené nálety ostatních dřevin, většina polních cest je bez alejí.

Navržené aleje a doprovodné porosty komunikací

Jako součást stavby a obnovy polních cest je třeba obnovit i aleje. Výběr a uspořádání dřevin bude nutno upřesnit dle odborného projektu a podle záměru obnovy krajinných struktur určujících krajinný ráz území.

Porosty u polních cest je třeba upravit tak, aby nebránily v bezpečném provozu na komunikacích a aby byla zachována jejich hodnota pro faunu od hmyzu po ptáky. U hlavních polních cest je doporučeno vysazovat také aleje vysokokmenných velkokorunných stromů (javor, lípa, jeřáb,..).  V ostatních alejích by měly být použity domácí ovocné dřeviny (nejlépe krajové odrůdy).

U silnic by měly být dosazeny přednostně okrasné dřeviny dle platných technických pokynů Ministerstva dopravy a spojů (TP 99) ve skladbě odpovídající STG a míře ohrožení zplodinami provozu a znečištěním posypovými látkami. Jejich údržba obnova je věcí správy a údržby silnic (SÚS).

Doprovodné porosty toků

Pokud nejsou začleněny do ÚSES jako biokoridory a součásti biocenter, měly by být ošetřeny a doplněny podle STG.

Plošné interakční prvky

Jde o stávající nelesní dřevinné porosty a cenné skupiny dřevin nezačleněné do ÚSES jako biokoridory a součást biocenter.   Jsou to skupiny stromů a keřové porosty na mezích, ve stržích,  remízky a lesíky v k.ú. mimo souvislé plochy lesů.  Ve  všech případech bude třeba zajistit uvolnění a ošetření cenných dřevin, především stromů a  omezení podílu ruderálních  druhů jako je akát, javor jasanolistý, bez černý.

Drobné plošné IP

Tyto prvky tvoří většinou kompaktní keřové porosty na mezích s malým podílem bylinného porostu. Navazují na okraje větších ploch lesů nebo člení jednotlivé plochy polí.

Stávající keřové porosty je třeba ošetřovat tak, aby nebránily v hospodářském využívání polních ploch polí, luk a vinohradů a především tak, aby byla zachována jejich hodnota pro faunu od hmyzu po ptáky.

Méně ošetřované a opuštěné sady mají rostoucí ekologický význam pro  zachování a rozvoj společenstev hmyzu a ptáků. Proto by měla být výhledově řešena změna ve prospěch zájmů ochrany přírody.

##### ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY

Obecně:

Tento návrh  vymezuje v území struktury ploch  a linií,  které již  mají  nebo na kterých mohou být vytvořeny nejlepší podmínky pro uchování a rozvoj společenstev odpovídajících původním (žádoucím) přírodním podmínkám  jako územní systém ekologické stability (ÚSES).

Zájmy ochrany přírody a krajiny jsou v souladu se zájmy společnosti, ale musí být sladěny s potřebou zachování využitelnosti území pro lidi, kteří zde žijí a hospodaří a bez nichž by nebylo možno uchovat podobu a hodnotu území v potřebné kvalitě. Proto ÚP vymezuje struktury ÚSES v konkrétních místech tak, aby bylo možno  identifikovat dotčené pozemky dle  současného stavu jejich evidence v katastru nemovitostí protože rozhodující pro zajištění péče o prvky ÚSES a  o krajinnou zeleň jako celek je identifikace vlastnických vztahů, určení osob oprávněných užívat dotčené pozemky a zodpovídat za stav půdy a bioty na těchto pozemcích.

Zvýšení ES je možné prostřednictvím realizace menších zásahů jako je obnova alejí u cest, likvidace černých  skládek, ošetření porostů i jednotlivých stromů, dosadby chybějících stromů v alejích u státních silnic, obnova polních sadů atd. Provedení těchto zásahů  by mělo být zajišťováno postupně podle priorit určených plánem péče o krajinu. Zásadní změny úrovně ekologické stability  lze dosáhnout realizací  ÚSES nejsnáze jako součásti společných zařízení  KPÚ. Těmi by byly   uspořádány vlastnické vztahy také s ohledem na zájmy vlastníků i společnosti. Záměry tohoto plánu  musí být při řešení společných zařízení KPÚ respektovány v míře odpovídající možnostem řešení dle zákona o pozemkových úpravách tak, aby nedošlo k poškození zájmů státu daných zákony č.114/92 o ochraně přírody a krajiny a zákona č.17/92 o životním prostředí.

Doplněním chybějících interakčních prvků (alejí u polních cest, porostů na mezích a pod. ) bude mimo jiné vytvořena funkční soustava schopná přispět k ochraně půdy proti účinkům vodní i větrné eroze. Prostředkem ke zvyšování ES je také změna velikosti a uspořádání honů, zvýšení druhové pestrosti  hospodářských  porostů, změny agrotechniky.

Žádoucí je ověření účelnosti a funkčnosti odvodnění a ostatních vodohospodářských opatření. Vodní režim bude třeba upravovat vždy s ohledem na  zájmy  ochrany přírody a krajiny. Na březích toků a podél nich souvisí realizace ÚSES s programy revitalizace říčních systémů.

#### Omezení při užívání pozemků podle zákona 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění musí respektovat vlastníci i uživatelé dotčených pozemků ode dne kdy zákon vstoupil v platnost. Pokud vlastníci a uživatelé tuto skutečnost nebrali na vědomí a pokud jsou dotčené pozemky užívány v rozporu se zákonem tak, že jsou nebo mohou být chráněné hodnoty ohroženy,  sjedná orgán ochrany přírody nápravu. Tímto orgánem je nejprve obec a potom orgány státní zprávy vyšších stupňů.

V nivách toků bylo možno střet zájmů řešit převodem části ploch orné půdy na ostatní plochy určené k realizaci ochranného zatravnění a případně realizací skladebných částí ÚSES – (biokoridory a biocentra, IP). K vymezení hranice nivy je možno využít výsledků bonitace zemědělských půd, geologických a hydrogeologických map a údajů a biogeografické diferenciace území (vymezení STG) podle generelu ÚSES.

Mimo nivu je možno střet zájmů řešit převodem části ploch orné půdy na ostatní plochy určené k realizaci realizací skladebných částí ÚSES – (biokoridory a biocentra, IP) a pro realizaci PEO, ochranu vodních zdrojů. Potřeba omezení využitelnosti pozemků může být sladěna se zájmy na dočasném nebo trvalém útlumu zemědělské produkce a na ochraně trvalých travních porostů.

Změna kultur pozemků zahrnutých do ÚSES jako součást biokoridorů a biocenter a jako IP (aleje, doprovodné a jiné porosty u toků, na mezích, prvky PEO).

Pokud nemají prvky ÚSES v dané lokalitě požadované parametry, musí být vytvořeny podmínky pro žádoucí změnu.

a)	Mimo les by měly být  dotčené pozemky potřebné pro realizaci chybějících částí prvků ÚSES převedeny do majetku obce a místo nevyhovujících kultur by měla být změněna kultura (druh) pozemku na ostatní. Tato změna by měla být při realizaci KPÚ a zapsána do katastru nemovitostí  nejpozději po dokončení úprav (zatravnění, osázení) dotčených pozemků.

Bez odkladu bude provedena změna kultur tam, kde stávající způsob využití a stav porostů na pozemku sice vyhovuje potřebám tvorby ÚSES, ale neodpovídá stavu dle evidence katastru nemovitostí (dle zápisu na LV). (Odstranění takového nesouladu je předmětem KPÚ.)

b)	Na lesní půdě nebude převod vlastnických práv nutný.  Omezení v užívání dotčených pozemků bude řešeno beze změny kultur změnou LHP, případně převedením lesních porostů z hospodářského lesa na les zvláštního určení (ochranný).

Zajištění realizace ÚSES včetně dopěstování a údržby porostů

Na lesní půdě bude třeba provést odpovídající změnu LHP a prostřednictvím státních orgánů ochrany lesa prosadit individuální programy přestavby porostů. Trvalou funkčnost prvků bude třeba udržovat cyklicky prováděnými zásahy do skladby porostů s cílem zvýšení a udržení proměnlivosti věkové skladby a druhové pestrosti porostů.

Mimo les budou stávající doprovodné porosty toků a louky zbaveny nežádoucích druhů rostlin – dřevinné porosty budou probrány a doplněny tak, aby získaly prostor  především perspektivní stromy a keře odpovídajících druhů (dle STG). Podle potřeby bude provedena změna skladby bylinných porostů. Omezení podílu ruderálních druhů bylin bude třeba docílit odstupňovanými zásahy od plošné likvidace, rozrušení stávajícího drnu s přísevem odpovídajících rostlin po redukci nežádoucích druhů (plevelů) kosením (omezováním produkce semen, ..). Nově založené i původní porosty by neměly být intenzivně kultivovány – přihnojovány, rozorávány a dosévány nepůvodními kultivary pícnin.

Interakčními prvky v odlesněné části k.ú. jsou mimo aleje a doprovodné porosty toků také drobné lesní porosty. Ty budou nadále pěstovány jako les podle platné Lesní hospodářské osnovy (LHO).

Aleje a doprovodné porosty komunikací by měly být realizovány a udržovány jako součást výstavby (obnovy) silnic a polních cest. Přednostně budou uplatněny dřeviny dle STG. Ovocné dřeviny (původní – krajové odrůdy) jen tam, kde bude možno zajistit jejich ochranu proti kontaminaci agrochemikáliemi a tam, kde bude zajištěna odborná péče o stromy i trávník, sklízení a rozumné využití ovoce.

Projektová dokumentace musí být vypracována v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., v plat.zn., o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb., jako dokumentace ochrany a obnovy krajiny. Zároveň musí odpovídat požadavkům na projektovou dokumentaci dle stavebního zákona. Zpracovává se jako podklad pro stavební povolení a rozhodnutí, pro výběrové a nabídkové řízení, pro provedení stavby a jako dokumentace skutečného provedení.  Autor projektu zajistí dodržení záměru při výběru dodavatele, provede vlastní dohled při realizaci a předání díla a podle potřeby se podílí na inženýrské činnosti související s vlastní realizací.

Podle ustanovení § 4 odst.1 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění je za péči o prvky ÚSES (a ostatní předměty ochrany dle tohoto zákona) na svých pozemcích zodpovědný jejich vlastník (většinou je jím obec).

Přednostně je třeba realizovat ÚSES tam, kde je stabilita  krajiny nízká, kde navrhovaná opatření jsou nenáročná, ale s velkým efektem. Je třeba zabezpečit obnovu a údržbu těch částí ÚSES, které za současného stavu plní svou funkci jen částečně a založit chybějící části systému. Porosty v nových i doplněných (upravených) prvcích ÚSES musí být vytvářeny a udržovány v odpovídající  druhové, prostorové a  věkové struktuře.

Před provedením zásahů do stávajících porostů musí být kvalifikovanou osobou (autorizovaným architektem pro obory zahradní a krajinářská tvorba ÚSES) provedena inventarizace stávající zeleně a zpracován návrh výchovných zásahů do porostů. Realizace je podmíněna souhlasem orgánu ochrany přírody. Ošetření stromů má provádět v důvodných případech odborně způsobilý arborista. Výsledná skladba porostů musí odpovídat daným přírodním a stanovištním podmínkám. Projekt určí zda bude využito samovolných nebo řízených sukcesních procesů, vysévání semen daných druhů nebo výsadeb lesnických nebo školkařských výpěstků.  Přednostně musí být užit materiály místního původu (autochtoní) a to nejlépe přímo z místních zdrojů (vybrané podle druhu stanoviště z místních populací).

Před zahájením výsadbových prací musí být provedeny potřebné zemní práce spojené s modelací navržených biotopů, případně vyčištění a rekultivace ploch s nevhodnými podmínkami. Po dokončení výsadbových prací je třeba zajistit dopěstování, ochranu a údržbu porostů. Za dopěstovaný, funkční porost se považuje souvislý travní porost bez mezer a zapojený keřový porost. Dopěstované stromy by měly mít pevný kmen nevyžadující dodatečnou oporu se zapěstovanou korunou. Rozsah následné péče určí projekt. Stanoví také rozsah dodatečné modelace porostů probírkami a dosadbami.

Pro zajištění péče o krajinu by měl být zpracován Krajinný plán. Ten by měl stanovit rozsah péče o krajinu obdobně jako Plán péče.